## Slide 1: 大作业演示
汇报人：李文俊
像素熔炉

## Slide 2
01.基本功能模块
1.1 基本模块1：灰度变换
1.2 基本模块2：图像几何变换
1.3 基本模块3：图像滤波
02.创新功能模块
2.1 创新模块1：频率操作
2.2 创新模块2：图像质量评价
2.3 创新模块3：图像分割
CONTENTS

## Slide 3: 基本功能模块
When you copy & paste, choose "keep text only" option.
01.

## Slide 4: 基本功能模块1：灰度变换
直方图均衡化
伽马校正
位平面分割
灰度直方图
灰度概率分布
累积分布函数
映射目标图像
灰度分布范围更大、更均匀的图像
s= c rγ
γ>1 图像变暗
γ<1 图像变亮
调整图像的亮度和对比度
按位与运算提取特定位平面
低位平面显示细节和噪声
高位平面显示结构信息

## Slide 5: 基本功能模块2：图像几何变换
透视变换
径向变换
建立源点和目标点4点对应关系
实现梯形校正,模拟不同视角效果
实现镜头畸变效果
桶形畸变
枕形畸变
中心向外凸出
边缘向内收缩
计算极坐标半径
径向畸变公式
转回直角坐标
求解透视变换矩阵

## Slide 6: 基本功能模块2：图像几何变换
漩涡和波浪变换
漩涡：产生螺旋状扭曲效果
波浪：产生不同方向的波动效果
漩涡变换
竖直波浪
双向波浪
计算像素相对于漩涡中心的距离和角度
距离衰减函数调整旋转角度
对图像坐标施加正弦或余弦波函数的位移
径向波浪

## Slide 7: 基本功能模块3：图像滤波
双边滤波
形态学滤波
自适应中值滤波
去除噪声的同时保持边缘清晰
同时考虑空间距离和像素值差异的权重
腐蚀
膨胀
先腐蚀后膨胀
先膨胀后腐蚀
使用结构元素对二值图像进行集合运算
腐蚀操作收缩目标区域去除噪声
膨胀操作扩张目标区域填补空洞
根据局部统计特性动态调整滤波窗口大小
相比中值滤波能够更好地保持图像细节
对椒盐噪声有更强的去除能力

## Slide 8: 创新功能模块
02.

## Slide 9: 创新功能模块1：基于频域的平滑处理和边缘检测
频域平滑处理
频域边缘检测
理想滤波器：完全阻断
空间域
FFT(快速傅里叶变换)
频域
低通滤波
高通滤波
理想滤波器
高斯滤波器
巴特沃斯滤波器
空间域
IFFT逆变换
高斯滤波器：平滑的高斯曲线
巴特沃斯滤波器：
理想和高斯滤波器之间的折中
效果特点
振铃效应
过渡柔和，边缘效果较差
振铃效应大大减弱，更清晰
滤波器种类

## Slide 10: 创新功能模块2：综合图像质量评价
峰值信噪比PSNR
结构相似性SSIM
清晰度
加入噪声图像表现较差
对比度
平滑处理图像表现良好
衡量处理后图片对比原图失真的强度
比较两幅图像在亮度、对比度和结构三个方面的相似性
计算图像的梯度幅值量化图像边缘和细节的锐利程度
统计图像像素灰度值的分布范围，衡量图像灰度差异强度
优秀：PSNR>30 & SSIM>0.9
良好：PSNR>25 & SSIM>0.8
一般：PSNR>20 & SSIM>0.6

## Slide 11: 创新功能模块3：图像分割
阙值分割
区域生长
自适应阙值分割
Otsu阙值分割
计算每个像素邻域的局部平均值作为动态阈值
通过直方图寻找使类间方差最大的最佳阈值
种子点
灰度差异小于阈值的相邻像素实现分割
边界追踪
检测邻域中是否存在背景像素来识别边界点
适用于双峰图像
块越小，细节越多
分水岭分割
基于Sobel梯度阈值
高梯度区域标记为边界
低梯度区域标记为内部
需要手动选择种子点

## Slide 12
感谢观看