## Slide 1
7.1 概 述
7.2 差动式放大电路
7.3 电流源电路
7.4 集成运算放大器
第7章 集成运算放大器

## Slide 2
集成电路( Integrated circuit缩写为IC )把晶体管、场效应管、电阻、小容量电容等以及连线做在同一硅片上。体积小、重量轻、性能好、功耗低、可靠性高。
7.1.1集成电路简介
7.1 概 述

## Slide 4
由于制造工艺方面的原因，模拟集成电路具有下面一些特点：
1 采用直接耦合方式。
2 采用差动放大电路。
3 用恒流源代替大阻值的电阻。
4 采用复合管的接法以改进单管的性能。
5 集成电路中的元件性能一致，特别适宜于制作对称结构的电路。
7.1.3 模拟集成电路的结构特点

## Slide 5
集成运算放大器是一种高放大倍数的直接耦合多级放大器。
直接耦合方式的放大电路存在着温漂问题，在多级放大器中，第一级的温漂影响尤其严重，因此必须采取措施有效地抑制温漂。
输入级大多采用差动式放大电路(Differential Amplifier)
7.2 差动式放大电路

## Slide 6
7.2.1 基本差动放大电路
组成：由两个相同的共射单管放大电路组成。
输入：从两个管子基极，称为双端输入方式。
输出：从两个管子集电极之间取出，ΔUO=UC1－UC2，称为双端输出方式。
1. 工作原理
UC1
+
图7.1 基本差动放大电路
+
Rs1
+VCC
ΔUI1
Rs2
Rb1
Rc1
Rc2
Rb2
UC2
ΔUI2
ΔUO
+
+
_
_
_
T1
T2
-

## Slide 7
UC1
+
图7.1 基本差动放大电路
+
Rs1
+VCC
ΔUI1
Rs2
Rb1
Rc1
Rc2
Rb2
UC2
ΔUI2
ΔUO
+
+
_
_
_
T1
T2
-
条件：T1和T2特性完全一致，Rs1=Rs2，Rb1=Rb2，Rc1=Rc2，
即两边电路是完全对称的。

## Slide 8
ΔUI1=ΔUI2 = 0，两管集电极静态值UC1=UC2，输出电压ΔUO=0。
UC1
+
图7.1 基本差动放大电路
+
Rs1
+VCC
ΔUI1
Rs2
Rb1
Rc1
Rc2
Rb2
UC2
ΔUI2
ΔUO
+
+
_
_
_
T1
T2
-
(1)静态分析
当T(℃)↑
UC1下降了ΔUC1，UC2下降了ΔUC2。
由于电路对称， ΔUC1=ΔUC2
Ic1↑
Ic2↑


## Slide 9
输入大小相等，极性相同的信号，即ΔUI1=ΔUI2 共模信号ΔUIC =ΔUI1 =ΔUI2 。
所以ΔUO=(UC1－ΔUC1)－(UC2－ΔUC2) = 0，即输出电压没有温漂。
UC1
+
图7.1 基本差动放大电路
+
Rs1
+VCC
ΔUI1
Rs2
Rb1
Rc1
Rc2
Rb2
UC2
ΔUI2
ΔUO
+
+
_
_
_
T1
T2
-
(2)动态分析（共模输入）

## Slide 10
UC1和UC2的变化相同，因此输出电压ΔUOC=0。
共模电压放大倍数(Common-mode Gain)：当输入共模信号时，共模输出电压ΔUOC与输入电压ΔUIC之比 。
UC1
+
图7.1 基本差动放大电路
+
Rs1
+VCC
ΔUI1
Rs2
Rb1
Rc1
Rc2
Rb2
UC2
ΔUI2
ΔUO
+
+
_
_
_
T1
T2
-

## Slide 11
电路在理想对称情况下，双端输出时，Auc=0。
可抑制共模信号。
用Auc表示。
UC1
+
图7.1 基本差动放大电路
+
Rs1
+VCC
ΔUI1
Rs2
Rb1
Rc1
Rc2
Rb2
UC2
ΔUI2
ΔUO
+
+
_
_
_
T1
T2
-

## Slide 12
差动放大电路要放大信号时，输入信号ΔUI应加在B1、B2两个输入端上，如图7.2所示。
ΔUI=ΔUI1 –ΔUI2
+
+VCC
+
ΔUO
_
Rb1
Rc1
ΔUI
ΔUI1
Rs1
Rs2
Rc2
Rb2
B1
B2
ΔUI2
+
+
_
+
_
T1
T2
7.2 差模输入差动放大电路
(3)动态分析（差模输入）

## Slide 13
在两边电路完全对称的条件下，输入信号ΔUI相当于在两边电路的输入端均分，因此
ΔUI
ΔUI
+
+VCC
+
ΔUO
_
Rb1
Rc1
ΔUI
Rs1
Rs2
Rc2
Rb2
B1
B2
+
+
_
+
_
T1
T2
7.2 差模输入差动放大电路
ΔUI1=ΔUI/2，ΔUI2=－ΔUI/2。
/2
/2

## Slide 14
T1和T2的输入电压ΔUI1和ΔUI2大小相等，极性相反,此时的输入信号ΔUI称为差模信号(Difference-mode Signal)，记为ΔUId。ΔUId=ΔUI1–ΔUI2。
ΔUI1
ΔUI2
+
+VCC
+
ΔUO
_
Rb1
Rc1
ΔUI
Rs1
Rs2
Rc2
Rb2
B1
B2
+
+
_
+
_
T1
T2
7.2 差模输入差动放大电路

## Slide 15
在差模信号作用下，两管的电流和集电极电位变化相反。
当ΔUI为正时，ΔUI1>0，ΔUC1<0
+
+VCC
+
ΔUO
_
Rb1
Rc1
ΔUI
ΔUI1
Rs1
Rs2
Rc2
Rb2
B1
B2
ΔUI2
+
+
_
+
_
T1
T2
7.2 差模输入差动放大电路
ΔUI2=－ΔUI/2， ΔUI2 <0，UC2>0。

## Slide 16
在两边电路完全对称的条件下，ΔUC1=-ΔUC2。
+
+VCC
+
ΔUO
_
Rb1
Rc1
ΔUI
ΔUI1
Rs1
Rs2
Rc2
Rb2
B1
B2
ΔUI2
+
+
_
+
_
T1
T2
7.2 差模输入差动放大电路
ΔUO=(UC1+ΔUC1)
－(UC2+ΔUC2)
=2ΔUC1
=－2ΔUC2。

## Slide 17
因此，当ΔUI>0时，ΔUO<0；
当ΔUI<0时，ΔUO>0。
差动放大电路对共模信号无放大作用。
电路只对差模信号才起放大作用，故称为差动放大电路(Difference-mode Gain)。

## Slide 18
(1).不易实现电路的完全对称现。
3.存在问题
(3).无论单端还是双端输出,严重的温漂会使本级静态工作点进入饱和或截止区,使放大电路不能正常工作.
(2).在实际工程中，常要求单端输出信号，不能抑制零漂。

## Slide 19
1.射极公共电阻的作用
由于温漂可以等效为输入端加共模信号，因此首先分析射极公共电阻Re对共模信号的抑制作用。
7.2.2 具有射极公共电阻的差放电路
Rc2
ΔUI1
UE
Rs1
Rs2
RL
Rc1
IE1+IE2
ΔUO
+
+
_
ΔUI2
+
_
T1
T2
VCC
IE1
IE2
VEE
图7.4具有射极公共电阻的差放电路
_
Re

## Slide 20
T℃
IC1
IC2
↑
↓
UBE2
利用电流负反馈抑制温漂，共模信号时(或温度升高时)，单管中的发射极电流为IEQ+ΔIE，那么流过电阻Re的电流即为IRe=2IEQ+2ΔIE
(IE1+IE2)
↑
→
URe=(IE1+IE2)Re
↑
↑
→
UE
UBE1
↓
→
IB1
↓
→
IC1
↓
↓
→
IB2
↓
→
IC2
↑
↑

## Slide 21
Re上的电压降为： URe=(2IEQ+2ΔIE)Re=(IEQ+ΔIE)2Re
从电压等效的观点出发，每个管子的发射极相当于接入了2Re，如图7.5所示。
2Re
2Re
Rs2
+VCC
Rs1
RL
Rc1
Rc2
ΔUO
+
ΔUIC
+
_
T1
T2
-VEE
图 7.5 输入共模信号
+
ΔUIC
_
_

## Slide 22
在差模信号作用下，两管得到大小相等、极性相反的输入信号，于是一管电流增大，另一管电流减小，且变化量相等,
Re对差模信号的放大倍数的影响:
Rc2
ΔUI1
UE
Rs1
Rs2
RL
Rc1
Re
IE1+IE2
ΔUO
+
+
_
ΔUI2
+
_
T1
T2
VCC
IE1
IE2
VEE
图7.4具有射极公共电阻的差放电路
_

## Slide 23
IE2+ΔIE2
即Re上的总电流不变，仍为2IEQ，在Re上没有信号压降。
因而两管电流之和不变，
故不会影响差模放大倍数。
IE1+IE2
IE1+ΔIE1
Rc2
ΔUI1
UE
Rs1
Rs2
RL
Rc1
Re
ΔUO
+
+
_
ΔUI2
+
_
T1
T2
VCC
VEE
图7.4具有射极公共电阻的差放电路
_
所以对差模信号而言，Re如同短路，

## Slide 24
射极公共电阻Re越大，抑制共模信号的能力就越强维持静态工作点的电源VEE相应增大。
大电阻在集成电路中不易制作。
为此希望有这样一种器件，它的交流等效电阻很大，直流电压降却不太大。恒流源就具有这种性能。
7.2.3 具有恒流源的差放电路

## Slide 25
回想第五章中稳定工作点电路,射极串有电阻Re后，输出特性更为平坦，即在放大区很大范围内iC基本上取决于iB的值而与uCE的大小无关，相当于一个内阻非常大的电流源。
iC
ΔiC
ΔuCE
UCE
uCE
IC
rce>>RCE

## Slide 26
这样就得到了如图7.8所示电路。
因此可利用稳定工作点电路来代替Re。
图7-8具有恒流源的差放电路
+
Rs2
T1
_
+VCC
ΔUI1
Rs1
Rc1
Rc2
ΔUI2
ΔUO
+
+
_
_
T2
-VEE
Ic3
R1
Re3
R2

## Slide 27
将电流源简化为内阻无限大的恒流源(Constant Current Source)的电路如图7.9所示。
Ic3
_
-VEE
_
+
+VCC
Rs2
Rc1
Rc2
ΔUO
ΔUI2
+
ΔUI1
+
_
T1
T2
Rs1
7.9 具有恒流源的差放电路的简化电路

## Slide 28
7.2.4共模抑制比和其模输入电压范围
差动放大电路放大的信号是差模输入信号。
共模信号是外界客观存在的。
实际上差动放大电路的输入信号常是既有差模成分又有共模成分。

## Slide 29
设差放的两个输入端对地的信号电压为ΔUI1和ΔUI2。那么差模输入电压ΔUId可以表示为二者之差。
ΔUId =ΔUI1-ΔUI2
共模输入电压ΔUIC为二者的算术平均值：
实际的每个输入端的信号电压相当于每一边的差模输入信号和共模输入信号的叠加。即：
ΔUO =ΔUOd+ΔUOc = AUdΔUId + AUcΔUIC

## Slide 30
当差动放大电路在小信号范围内工作时，按照叠加原理，可得输出电压ΔUO为:
式中ΔUOd为差模输出电压，即为经放大后输出的信号电压；
ΔUOc为共模输出电压，即为误差电压，应当加以抑制。
ΔUO =ΔUOd+ΔUOc = AUdΔUId + AUcΔUIC

## Slide 31
实际电路不是完全对称，或者单端输出的形式，则Auc≠0，输出电压ΔUO中包含ΔUOc，即误差电压成分。
一个性能良好的差放，其共模放大倍数应非常低，能够有效地抑制共模信号。
若差放电路是理想对称的，而且是双端输出的形式，那么Auc=0，输出电压
ΔUO=ΔUOd。

## Slide 32
定义共模抑制比(Common-mode Rejection Ratio 简称KCMR)为:
用分贝为单位表示为
怎样衡量差放电路抑制共模信号的能力共模抑制比。
共模抑制比KCMR

## Slide 33
实际的差动放大电路，在输入共模电压超过某一定值时，将影响差分对管的工作状态，共模抑制比会下降，甚至不能正常工作，因此必须限制输入共模电压的大小。
在共模抑制比不低于规定值的条件下，允许输入的最大共模电压，称为共模输入电压范围。

## Slide 34: 7.3 电流源电路
电流源电路不仅可以用于各种放大器的偏置电路，而且可用于取代电阻作为放大电路的有源负载，因而在集成运算放大器中得到了广泛的应用。

## Slide 35: 7.3.1镜像电流源电路(Current Mirror Source)
图7.19所示为镜像电流源电路。其中T1和T2两管特性理想对称，完全一致。
T1
IC1
+VCC
IR
IO
IB1
IB2
R
T2
图7.19 镜像电流源电路
则UB1=UB2，故IB1=IB2=IB，IC1=IC2=IO，那么IR可表示为

## Slide 36
如果β>>2，VCC>>UBE，则
T1
IC1
+VCC
IR
IO
IB1
IB2
R
T2
图7.19 镜像电流源电路

## Slide 37
从上式可见，当参考电流IR的大小固定时，电流源输出电流IO也就相应恒定；IR改变，IO也随之改变，故称为镜像电流源。
T1
IC1
+VCC
IR
IO
IB1
IB2
R
T2
图7.19 镜像电流源电路

## Slide 38
优点：结构简单，两管参数对称，符合集成电路的特点；
缺点：IO的数值仍受电源电压、R和UBE的影响。
若想得到小电流(如微安级)，则R必须很大，这在集成电路制作上有一定困难。

## Slide 39: 7.3.2微电流源电路(Small Value Current Source)
若想获得小电流的同时仍保持电阻R阻值不大，则应使IO<IR,电路如图7.20所示。由UBE2<UBE1，可知IO<IR。
IR
Re2
T1
+VCC
图7.20 微电流源电路
IC1
IO
IB1
IB2
R
T2
IE2
IE1

## Slide 40
根据PN结伏安特性方程
当UBE>>UT时，
IR
Re2
T1
+VCC
图7.20 微电流源电路
IC1
IO
IB1
IB2
R
T2
IE2
IE1

## Slide 41
UBE1 - UBE2 = IE2Re2
又
或
因制作工艺相同，所以IS1=IS2
IR
Re2
T1
+VCC
图7.20 微电流源电路
IC1
IO
IB1
IB2
R
T2
IE2
IE1

## Slide 42
IR = IE1+IB2≈IE1，
IO≈IE2
所以
IR
Re2
T1
+VCC
图7.20 微电流源电路
IC1
IO
IB1
IB2
R
T2
IE2
IE1

## Slide 43: 7.3.3多路电流源电路
可以一个参考电流获得多个电流，而且各个电流值可以互不相同。
T3
T2
图7.21 多路电流源电路
T1
+VCC
R
IR
R1
I2
R2
R3
I3
I4
R4
T4