## Slide 1: 第四章
半导体二极管和三极管

## Slide 2: 第4章 半导体二极管和三极管
内容主要有：
  半导体的导电性能
  PN结的形成及单向导电性
  半导体器件的结构、伏安特性、参数
半导体器件主要包括：
  二极管
  三极管
  场效应管

## Slide 3: 4.1 PN结
1. 半导体
⑴ 半导体的物理特性
根据导电性分为
  导体：导电能力良好的物质。
  绝缘体：导电能力很差的物质。
  半导体：是一种导电能力介于导体和绝缘体之间的物质，如硅、锗、硒、砷化镓及一些硫化物和氧化物。

## Slide 4: 半导体的晶体结构
原子结构模型
+4
惯性核
价电子
图4-1 (a) 硅和锗的简化原子模型

## Slide 5: 半导体的晶体结构
图4-1(b)晶体共价键结构平面示意图
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
共价键

## Slide 6: 2.半导体的导电原理
⑴本征半导体（Intrinsic Semiconductor）
  纯净的、结构完整的单晶半导体，称为本征半导体。

## Slide 7: ⑴ 本征半导体
半导体中的载流子
  自由电子
  空穴（Hole）：价电子挣脱共价键的束缚成为自由电子的同时，在原来的共价键位置上留下了一个空位，这个空位叫做空穴。空穴带正电荷。
空穴和自由电子同时参加导电，是半导体的重要特点
B
A
空穴
自由电子
图4-1(b)晶体共价键结构平面示意图
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
C
共价键

## Slide 8: ⑴ 本征半导体
半导体中有两种载流子：自由电子载流子（简称电子）和空穴载流子（简称空穴），它们均可在电场作用下形成电流。
本征半导体在绝对零度（T=0K相当于T=－273℃）时，相当于绝缘体。
在室温条件下，本征半导体便具有一定的导电能力，但导电能力较差。

## Slide 9: ⑵ 杂质半导体
纯净的半导体中掺入微量元素，导电能力显著提高
加入微量的五价元素，自由电子浓度大为增加，形成N型半导体。
图4-2 N型半导体
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
掺入五价原子占据Si原子位置
在室温下就可以激发成自由电子
电子——多子
空穴——少子
保持电中性

## Slide 10: ② P型半导体
在本征半导体中加入微量的三价元素，可使半导体中的空穴浓度大为增加，形成P型半导体。
空位
A
图4-3 P型半导体
+4
+4
+4
+4
+4
+3
+4
+4
+4
空穴——多子
电子——少子
电中性

## Slide 11: ⑶ 载流子的漂移运动和扩散运动
① 漂移运动（Drift Movement）
有电场力作用时，电子和空穴便产生定向运动，称为漂移运动。漂移运动产生的电流称为漂移电流。
② 扩散运动
由于浓度差而引起的定向运动称为扩散运动（Diffusion Movement），扩散运动所形成的电流称为扩散电流。

## Slide 12: 3. PN结的形成
浓度差引起载流子的扩散。
扩散的结果形成自建电场。
空间电荷区

## Slide 13: 3. PN结的形成
自建电场阻止扩散，加强漂移。
动态平衡。
扩散=漂移
动画

## Slide 14: 4.PN结的特性
⑴ PN结的单向导电性
①PN结外加正向电压：电源的正极接P区，负极接N区。
动画
PN结外加正向电压时（P正、N负），空间电荷区变窄。
不大的正向电压，产生相当大的正向电流。
外加电压的微小变化，扩散电流变化较大。

## Slide 15: ② PN结外加反向电压
电源的正极接N区，负极接P区。
流过PN结的电流主要是少子的漂移决定的，称为PN结的反向电流。
PN结的反向电流很小，而且与反向电压的大小基本无关。PN结表现为很大的电阻，称之截止。
反向电流的大小与反向电压大小基本无关，故称为反向饱和电流。
温度升高时，少子值迅速增大，所以PN结的反向电流受温度影响很大。

## Slide 16: 结论：
PN结的单向导电性：
PN结加正向电压产生大的正向电流， PN结导电。
PN结加反向电压产生很小的反向饱和电流，近似为零， PN结不导电。

## Slide 17: ⑵ PN结的伏安特性
PN结两端电压和流过的电流的关系曲线
PN结的伏安特性方程为
外加电压
流过PN结的电流
电子电荷量
q =1.6×10-19C
反向饱和电流
绝对温度(K)
玻耳兹曼常数
k =1.38×10-23J/K
自然对数的底

## Slide 18: ⑵ PN结的理论伏安特性
曲线OD段表示PN结正向偏置时的伏安特性，称为正向特性；
曲线OB段表示PN结反向偏置时的伏安特性，称为反向特性。
U（mV）
I（mA）
0
图4-5 PN结的理论伏安特性
D
T=25℃
B
-IS
（V）
0.25
50
75
100
(uA)
0.5
1
1.5
2

## Slide 19: 4.2 半导体二极管
二极管的代表符号
阳极
阴极

## Slide 20: 2. 二极管的伏安特性
② 反向特性
反向电流：很小。
硅管 0.1微安
锗管 几十个微安
受温度影响大：
温度每升高10℃→
反向电流增加约1倍。
③ 反向击穿特性
反向击穿UBR:几十伏以上。
(a)二极管理论伏安特性
反向击穿特性
C
D
o
B
A
UBR
uD
iD
反向特性

## Slide 21: 3. 二极管的主要参数
最大整流电流IF：二极管允许的最大正向电流
最大反向工作电压UR
反向电流IR
最高工作频率fM：二极管的电容特性在高频时会影响其单向导电性， fM是对应的信号频率。

## Slide 22: 4. 二极管的等效电路及应用
近似方法有二种。
uD
iD
o
D
K
理想二极管等效电路

## Slide 23: ⑵ 考虑正向压降的等效电路
二极管的正向压降UD变化不大（例如硅管约为0.6~0.8V），因此近似认为二极管正向导通时有一个固定的管压降UD（硅管取0.7V，锗管取0.2V），可用固定电压源来等效正向导通的二极管。
当外加电压U<UD时，二极管不通，电流为零，相当于开路。
uD
iD
o
D
UD
考虑正向压降的等效电路
K
UD

## Slide 24: ⑶ 二极管电路的分析方法
  图解法：利用二极管伏安特性曲线，用做负载线的方法来分析电路。
  计算分析法：根据不同的条件利用二极管的等效电路来近似分析和计算电路。

## Slide 25: ⑶ 二极管电路的分析方法
整流电路(Rectifier Circuits)：图 (a)是一个单相桥式全波整流电路，常应用于直流稳压电源中。四个二极管Dl ~ D4接成电桥形式。
交流电源
u
π
2π
3π
4π
t
w
o
uo
+
_
u
+
_
RL
D4
D2
D1
D3
io
A
B
（a）
动画

## Slide 26: ⑶ 二极管电路的分析方法
在一般整流电路中，交流电压幅值Um都要远远大于二极管的正向压降UD，因此常近似为UD = 0，可以用理想二极管等效电路来分析电路的工作原理。
当交流电源u>0时，A点电位高，B点电位低，二极管Dl、D3导通，相当于开关闭合；D2、D4截止，相当于开关断开，如图 (b)所示。因此输出电压uO = u。
uo
+
_
u
+
_
RL
D4
D2
D1
D3
io
A
B
（a）
u
uo
+
_
RL
D4
D2
D1
D3
io
A
B
（b）
+
-

## Slide 27: ⑶ 二极管电路的分析方法
当u < 0时，A点电位低，B点电位高，二极管D2、D4导通，Dl、D3截止，如图 (c)所示。因此uO =-u。
uo
+
_
u
+
_
RL
D4
D2
D1
D3
io
A
B
（a）
uo
u
+
_
RL
D4
D2
D1
D3
io
A
B
（c）
+
-

## Slide 28: ⑶ 二极管电路的分析方法
无论在交流电源u的正半周还是负半周，负载RL两端的输出电压uO始终是上正下负；RL电阻中的输出电流iO始终是由A点流向B点。
uO，iO及二极管中的电流iD的波形如图 (d)所示。
u
π
2π
3π
4π
t
w
o
uo（io）
π
2π
3π
4π
t
w
o
iD
π
2π
3π
4π
t
w
o
iD1 iD3
iD2 iD4
（d）

## Slide 29: ⑶ 二极管电路的分析方法
桥式全波整流输出电压uO的平均值UO（即直流成分）为：
式中U为交流电源u的有效值。
负载电阻RL中流过的电流iO的平均值IO为

## Slide 30: ⑶ 二极管电路的分析方法
限幅电路(Clipping Circuit)。这种电路常用于有选择地传输信号波形的一部分，所传输的波形部分处在电路设定的参考电压以上或以下。
D
UR
R
uo
u
+
+
–
–
（a）
uo

## Slide 31: ⑶ 二极管电路的分析方法
电路中u为交流正弦电压信号。UR为直流参考电压源。D为普通二极管。若D为硅管，则正向导通压降UD = 0.7V。从而得到图 (b)的等效电路。
D
UR
R
uo
u
+
+
–
–
（a）
k
UR
R
uo
u
+
+
–
–
（b）
UD

## Slide 32: ⑶ 二极管电路的分析方法
当u>0且u>UR+UD时，二极管D导通，开关闭合，输出电压UO = UR十UD。
当u<UR+UD时，二极管D截止，开关断开，输出电压uO=u。
k
UR
R
uo
u
+
+
–
–
（b）
UD

## Slide 33: ⑶ 二极管电路的分析方法
画出uO的波形。电路将输出电压限制在UR+UD以下，可以采用理想二极管等效电路来进行分析，那么uO的波形将近似在UR电压以上削顶。
k
UR
R
uo
u
+
+
–
–
（b）
UD
uo
（c）
UR+UD

## Slide 34: 5. 稳压二极管
稳压二极管工作在PN结的反向击穿区。具有稳定电压作用。
稳压管的符号和特性曲线如图所示。
U
I
O
UZ
IZ
 UZ
 IZ
IZM
（b）
阴极
阳极
（a）

## Slide 35: 稳压管的应用电路
为了限制稳压管击穿以后的电流，使用时必须在电路中串联电阻如图所示。
Rz
Uz
Dz
I
+
-
U
+
-
稳压管电路
5. 稳压二极管

## Slide 36
U<UZ时，稳压管未击穿，电路不通。
U>UZ时，稳压管击穿
必须适当选择R值，使得I<IZM。
R称为限流电阻。
Rz
Uz
Dz
I
+
-
U
+
-
稳压管电路
5. 稳压二极管

## Slide 37: 4.3 双极型三极管
1. 晶体管的结构和类型
NPN和PNP两种结构类型。核心部分都是两个PN结。
3AX31
3DG6
3AD6
(a)外形示意图

## Slide 38: 1. 晶体管的结构和类型
NPN型
c集电极
b基极
集电区
N
P基区
发射区
N
集电结
发射结
e发射极
(b) NPN型
e
b
c

## Slide 39: 1. 晶体管的结构和类型
PNP型
c集电极
b基极
集电区
P
N基区
发射区
P
集电结
发射结
e发射极
(a) PNP型
e
b
c

## Slide 40: 3. 三极管伏安特性曲线
伏安特性曲线是表示晶体管各极间电压和电流之间的关系曲线。
b
c
e
iB
iE
iC
uBC
uCE
uBE
+
-
+
-
+
-
NPN型晶体管的电压和电流参考方向
iC+iB=iE uCE =uBE－uBC
是以发射极为公共端，画出iC、iB，uCE和uBE四个量的关系曲线，称为共射极特性曲线。
集电结一般都是反偏，UBC <0

## Slide 41: ⑴ 共射输入特性
uCE为一固定值时，iB和uBE之间的关系曲线称为共射输入特性，即
iB(mA)
uBE(V)
0.2
0.4
0.6
0.8
0.02
0.04
0.06
0.08
0
uCE = 0V
1V
5V
3DG4的输入特性
20℃
b
c
e
iB
uBE
+
-
uCE
+
-
发射结正偏Ub>Ue
Uc > Ue
集电结反偏Uc>Ub

## Slide 42: ⑴ 共射输入特性
uCE增加，特性曲线右移。
uCE的大小影响基区内集电结边界电子的分布。
uCE≥1V以后，特性曲线几乎重合。
uCE≥1V以后，基区中集电结边界处的电子浓度很低。
与二极管的伏安特性相似
uBE<Ur 时，iB =0； Ur =0.5V (Si)
Ur =0.1V (Ge)
正常工作时
uBE=0.7V (Si)
uBE= 0.2V (Ge)
iB(mA)
uBE(V)
0.2
0.4
0.6
0.8
0.02
0.04
0.06
0.08
0
uCE = 0V
1V
5V
3DG4的输入特性
20℃

## Slide 43: ⑵ 共射输出特性
iB为固定值时，iC和uCE之间的关系曲线称为共射输出特性，即
iC(mA)
uCE(V)
iB = 0
0.02mA
0.04mA
0.06mA
0.08mA
0.10mA
0.12mA
0.14mA
0.16mA
0.18mA
放
大
区
截止区
饱和区
2
0
4
6
8
20℃
2
6
8
10
12
晶体管的输出特性
b
c
e
iB
iC
uCE
+
-

## Slide 44: ⑵ 共射输出特性
截止区: 指iB≤0，iC≤ICEO的工作区域。在这个区域中，电流iC很小，基本不导通，故称为截止区。工作在截止区时，晶体管基本失去放大作用。
iC(mA)
uCE(V)
iB = 0
0.02mA
0.04mA
0.06mA
0.08mA
0.10mA
0.12mA
0.14mA
0.16mA
0.18mA
放
大
区
截止区
饱和区
2
0
4
6
8
20℃
2
6
8
10
12
晶体管的输出特性
b
c
e
iB
iC
uCE
+
-
截止区
发射结反偏

## Slide 45: ⑵ 共射输出特性
饱和区: 指输出特性中iC上升部分与纵轴之间的区域。饱和区特性曲线的特点是固定iB不变时，iC随uCE的增加而迅速增大。
饱和区是对应于uCE较小（uCE<uBE）的情况。这时集电结和发射结都处于正向偏置（uBE>Ur，uBC>0)。
iC(mA)
uCE(V)
iB = 0
0.02mA
0.04mA
0.06mA
0.08mA
0.10mA
0.12mA
0.14mA
0.16mA
0.18mA
放
大
区
截止区
饱和区
2
0
4
6
8
20℃
2
6
8
10
12
晶体管的输出特性
b
c
e
iB
iC
uCE
+
-
饱和区
发射结正偏
集电结正偏
iC处在失控状态

## Slide 46: ⑵ 共射输出特性
放大区: 输出特性上在饱和区和截止区之间的区域为放大区。在这个区域里，iB>0，uCE>uBE，即发射结是正向偏置，集电结是反向偏置。
放大区的特点：uCE固定，iB变化iC变化很大，iB对iC的强烈控制作用。
iC(mA)
uCE(V)
iB = 0
0.02mA
0.04mA
0.06mA
0.08mA
0.10mA
0.12mA
0.14mA
0.16mA
0.18mA
放
大
区
截止区
饱和区
2
0
4
6
8
20℃
2
6
8
10
12
晶体管的输出特性
b
c
e
iB
iC
uCE
+
-
发射结正偏
集电结反偏

## Slide 47: 4. 晶体管的主要参数
晶体管的参数是用来表示晶体管的各种性能指标。
⑴ 电流放大系数
①共射直流电流放大系数
它表示集电极电压uCE一定时，集电极电流和基极电流之间的关系
b
c
e
iB
iC
uCE
+
-

## Slide 48: ⑴ 电流放大系数
A点对应的iC=6mA，iB=40μA
uCE(V)
iC(mA)
0
5
10
15
4
8
3.3
6
8.8
12
16
A
20
40
60
80
iB =100μA
3DG6的输出特性

## Slide 49: ⑴ 电流放大系数
晶体管3AX3有较大的穿透电流ICEO
0.8
2
3
4
6
8
-uCE(V)
iC(mA)
iB=0
0.02mA
0.04
0.06
0.08
0.1
0.14
0.18
B
0
3AX3的输出特性

## Slide 50
表示集电极负载短路（即uCE保持不变）的条件下，集电极电流的变化量与相应的基极电流变化量之比，即
② 共射交流短路电流放大系数
β大表示只要基极电流很小的变化，就可以控制产生集电极电流大的变化，即电流放大作用好。
b
c
e
iB
iC
uCE
+
-

## Slide 51
值的求法：
在A点附近找两个uCE相同的点C和D
所以
对应于C点，iC=8.8mA，B=60μA；
对应于D点，iC=3.3mA，iB=20μA，
△iC =8.8-3.3=5.5mA，
△iB=60-20=40μA，
uCE(V)
iC(mA)
0
5
10
15
4
8
3.3
6
8.8
12
16
C
D
A
20
40
60
80
iB =100μA
3DG6的输出特性
② 共射交流短路电流放大系数

## Slide 52
用同样办法可以求出3AX3工作在B点的 β 值。
找出F点和G点，
对应于F点，iC=3.9mA，iB=0.06mA；
对应于G点，iC=1.8mA，iB=0.02mA；
于是△iC=3.9-1.8=2.lmA， △iB=0.06-0.02=0.04mA，
所以 =2.1/0.04=52.5
-uCE(V)
iC(mA)
iB=0
0.02mA
0.04
0.06
0.08
0.1
0.14
0.18
F
B
G
0
3AX3的输出特性
0.8
2
3
4
6
8
② 共射交流短路电流放大系数

## Slide 53
定义
根据晶体管的电流分配关系，可以得到下列换算关系
③共基直流电流放大系数 和共基交流电流放大系数
b
c
e
iB
iC
uCE
+
-

## Slide 54: ⑵ 极间反向电流
① 集电极-基极反向饱和电流ICBO
ICBO是指发射极开路，集电极与基极之间加反向电压时产生的电流，也就是集电结的反向饱和电流。可用下图电路测出。
μA
ICBO
(b) PNP管
V
μA
ICBO
(a) NPN管
V
ICBO的测量

## Slide 55: ① 集电极-基极反向饱和电流ICBO
反向电压大小改变时，ICBO的数值可能稍有改变。
ICBO是少数载流子电流，受温度影响很大，ICBO越小越好。
硅管的ICBO比锗管的小得多，要求在温度变化范围宽的环境下工作时，应选用硅管；大功率管的ICBO值较大，使用时应予以注意。

## Slide 56: ② 穿透电流ICEO
ICEO是基极开路，集电极与发射极间加反向电压时的集电极电流。由于这个电流由集电极穿过基区流到发射极，故称为穿透电流。测量ICEO的电路如图所示。
μA
b
c
e
ICEO
(a) NPN管
μA
b
c
e
ICEO
(b) PNP管
ICEO的测量

## Slide 57: ② 穿透电流ICEO
由图可见，ICEO不单纯是一个PN结的反向电流
所以， 大的三极管的温度稳定性较差
μA
b
c
e
ICEO
(a) NPN管
μA
b
c
e
ICEO
(b) PNP管
ICEO的测量

## Slide 58: ⑶ 极限参数
① 集电极最大允许耗散功率PCM
晶体管电流iC与电压uCE的乘积称为集电极耗散功率PC =iCuCE，这个功率将导致集电结发热，温度升高。
因此，定出了集电极最大允许耗散功率PCM，工作时管子消耗的平均功率PC必须小于PCM。
uCE(V)
iC(mA)
iB=1.0mA
0.8
0.6
0.4
0.2
0
10
20
30
0
10
20
30
40
50
60
U(BR)CEO
ICM
20℃
功率损耗线

## Slide 59: ① 集电极最大允许耗散功率PCM
可以在输出特性的坐标上画出PCM=iCuCE的曲线．称为集电极最大功率损耗线。
例如，3DG4的PCM=300mW，
根据iCuCE=300mW，可以计算出功率损耗线上的点：uCE=5V时iC=60mA；
uCE=l0V时iC=30mA；uCE=l5V时，iC=20mA；uCE=20V时，iC=l5mA；uCE=30V时，iC=l0mA；uCE=40V时，iCE=7.5mA等等。
在输出特性坐标上找出这些点，并将它们连成一条曲线即为最大功率损耗线，如图所示。

## Slide 60: ③ 集电极最大允许电流ICM
集电极电流如果超过ICM，晶体管的放大性能就要下降甚至可能损坏。
PCM、U(BR)CEO和ICM三个极限参数，决定了晶体管的安全工作区。
b
c
e
iB
iC
uCE
+
-

## Slide 61: 5.温度对晶体管参数的影响
主要考虑温度对下述三个参数的影响：
共射短路电流放大系数β
基射极间正向电压uBE
集电结反向饱和电流ICBO。

## Slide 62: ① 温度对ICBO的影响
ICBO是少数载流子形成的电流
温度每升高10℃，ICBO增加约一倍。

## Slide 63
② 温度对β的影响
温度升高时β随之增大。一般的，温度每升高1℃，β增加约(0.5~1)%，即

## Slide 64
晶体管的曲线随温度升高间距增大。
uCE(V)
iC(mA)
0
5
10
15
1
2
3
0
20
40
iB =60μA
输出特性
0
20
40
iB =60μA
25℃
100℃
② 温度对 的影响

## Slide 65
③温度对基-射电压uBE的影响
温度升高时，对于同样的发射极电流，晶体管所需的基-射电压uBE减小。
图中给出低频小功率锗管在iE为恒定值时，uBE与温度的关系曲线。
温度每升高l℃，|uBE|大约减小2mV。
无论硅管或锗管，uBE受温度的影响基本相同
iB(uA)
uBE(V)
0.3
0.6
0.9
4
0
uCE=2V
输入特性
25℃
150℃
1
2
3

## Slide 66: PNP共射输入特性
c
e
b
uBE
iB
iC
iE
uCE
+
_
+
_
PNP型晶体管的电压电流参考方向
电压极性、电流方向与NPN型管不同。PNP管的参考方向
-uBE(V)
iB(mA)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.04
0.08
0.12
0.16
uCE = 0V
-6V
3AX1的输入特性

## Slide 67
(a)3AX1的输出特性
iC(mA)
-uCE(V)
iB = 0
0.02mA
0.04mA
0.06mA
0.08mA
0.10mA
0.12mA
0.14mA
0.16mA
0.18mA
放
大
区
截止区
饱和区
2
0
4
6
8
20℃
2
6
8
10
12
PNP共射输出特性