## Slide 1: 第 2 章 电 路 的 过 渡 过 程

## Slide 2: 第2章 电路的过渡过程
2.1 电容元件与电感元件
2.2 动态电路的过渡过程和初始条件
2.3 一阶电路的零输入响应
3.4 一阶电路的零状态响应
3.5 一阶电路的全响应

## Slide 3: 2.1 电容元件与电感元件
2.1.1 电容元件
i
+
q
-
q
+
-
u
电压与电流取关联参考方向
得到

## Slide 4
电容元件存储的电荷量为
电容元件电压与电流的关系为
电容元件存储的能量为

## Slide 5: 2.1.2 电感元件
磁通量Ψ 与电流 i 取右螺旋方向
+
-
L
u

+
-
电压与电流取关联参考方向
，
，
即
电感元件的电流

## Slide 6: 对照电容元件与电感元件
+
－
L
+
－
C

## Slide 7: 2.2 动态电路的过渡过程和初始条件
2.2.1 电路的过渡过程
电路中开关的接通、断开，元件参数的变化统称为换路。
换路会使电路由一个状态过渡到另一个状态。如果电路中有储能元件，储能元件状态的变化反映出所存储能量的变化。能量的变化需要经过一段时间，因此电路由一个状态过渡到另一个状态要有一个过程，这个过程称为过渡过程。
储能元件电压与电流是微分关系，分析动态电路要列解微分方程 。含有一个储能元件的电路列出的是一阶解微分方程，因此含有一个储能元件的电路称为一阶电路。
设换路的时刻为t=0 ，换路前的瞬间记为t=0－ ，换路后的瞬间记为t=0+ ，0－ 和0+ 在数值上都等于零。

## Slide 8: 2.2.2 换路定律
由于物体所具有的能量不能跃变，因此，在换路瞬间储能元件的能量也不能跃变．由
可见电容电压uC和电感电流iL不能跃变．
换路定律：换路时电容上的电压，电感上的电流不能跃变．即

## Slide 9
前面我们见到
如果取 t 0= 0- ， t = 0+ ，可得
积分项中 iC 和uL为有限值，积分项为零，同样得到

## Slide 10: 2.2.3 初始条件
用时域分析法求解电路的动态过程实质就是求解微分方程．因此，必须要用初始条件确定积分常数.
初始条件：就是所求变量在换路结束瞬间的值。
在一阶电路系统中，一般用电容电压或者电感电流作为变量列微分方程。
1) 先由t =0-的电路求出 uC ( 0– ) 、iL ( 0– )；
2) 根据换路定律，求出独立变量初始值 uC( 0+)和iL ( 0+) 。

## Slide 11
[例] 图（a)所示电路， t<0时电路已达稳态， t=0 时将开关K闭合。试求各元件电流、电压初始值。
(a)
解： t<0时电路已达稳态，电容相当于开路．
u
C
u
2
C
K
i
C
i
1
u
1
10
V
10
μ
F
3
K
Ω
2
K
Ω
i
2
+
-

## Slide 12
(b) 0+时刻等效电路
t=0+的等效电路如下图(b)所示．
(a)
u
C
u
2
C
K
i
C
i
1
u
1
10
V
10
μ
F
3
K
Ω
2
K
Ω
i
2
+
-
U
S
i
1
(
0
+
)
10
V
3
K
Ω
2
K
Ω
i
2
(
0
+
)
u
1
(
0
+
)
i
C
(
0
+
)
u
C
(
0
+
)
u
2
(
0
+
)
+
—

## Slide 13
[例] 图(a) 中电路换路前已经稳态，t=0时闭合开关，试求开关闭合前和闭合后瞬间的电感电流和电感电压。
(a)
解：
开关闭合前电路稳态，电感相当于短路．

## Slide 14
t=0时闭合开关， 0+时刻等效电路如下图(b)所示
(a)
(b) 0+时刻等效电路

## Slide 15
[例] 电路如图(a)所示， t<0时电路已达稳态。t=0时开关Ｋ闭合，试求各元件电压和电流的初始值。
解: 开关原为断开，且电路稳态，可求出
图(a)
10
V
3Ω
K
2Ω
2Ω
1H
2F
iC
uC
t=0
i
iL

## Slide 16
t=0时开关闭合 ，0+时刻等效电路如图(b)所示．
换路过程中，电容电压与电感电流不发生跃变，其它响应都有可能发生跃变。
图(a)
10
V
3Ω
K
2Ω
2Ω
1H
2F
iC
uC
t=0
i
iL
图(b) t=0+时刻等效电路
+
－

## Slide 19: 2.3 一阶电路的零输入响应、零状态响应，全响应
如果电路中只含有一个储能元件，所列写电路的微分方程是一阶微分方程，故含一个储能元件的电路称为一阶电路．

## Slide 20: 2.3.1全响应
电路中储能元件的状态不为零，激励电源也不为零，由储能元件的初始储能和激励电源共同引起的响应，称为全响应。
本节只讨论在直流电源激励下的全响应。
RC电路的全响应
u
C
I
S
R
C
K
图2－19 RC电路的完全响应

## Slide 21
RC电路的完全响应
电路如图(a)所示，换路前开关断开，电容电压不为零，uC(0-)=U0。t=0时开关闭合，t >0 时的电路如图(b)所示。
u
C
I
S
R
C
K
(a)
(b)

## Slide 22
这是一个常系数线性一阶非齐次微分方程。
由KCL得
即
(b)

## Slide 23
一、定义
n阶常系数线性微分方程的标准形式
一阶常系数齐次线性方程的标准形式
一阶常系数非齐次线性方程的标准形式
一阶常系数线性微分方程

## Slide 24
二、一阶常系数齐次线性方程解法
将其代入上方程, 得
故有
特征方程
猜想
有特解
可见 只要r满足代数方程rq0 函数yKerx就是微分方程的解

## Slide 25
这是一个常系数线性一阶非齐次微分方程。其解为：
式中的u/C(t)是相应的齐次微分方程的通解，
由KCL得
即
(b)

## Slide 26
稳态分量
于是得到电容电压以及电容电流的表达式
即
求得
暂态分量
全响应＝稳态分量 ＋暂态分量
所以
由初始条件得

## Slide 27
零输入响应
又
全响应＝零输入响应 ＋零状态响应
所以也可以表示
零状态响应
零输入响应：电路的输入为零，响应是由储能元
件所储存的能量产生的，这种响应
称为零输入响应．
零状态响应：电路的初始状态为零，即uC(0+)=0， iL(0+)=0，由外加激励引起的响应，称为零状态响应。

## Slide 28: 一阶电路的零输入响应
全响应：
零输入响应：

## Slide 29
t
0
u
C
u
C
一阶电路的零状态响应
全响应：
零状态响应：

## Slide 30
暂态分量
稳态分量
全响应
零输入响应
零状态响应
全响应
全响应
稳态分量
暂态分量
零输入响应
零状态响应

## Slide 31: 2.3.2 RL电路
电感电流原来等于电流I0，电感中储存一定的磁场能量，在t=0时开关由1端倒向2端，换路后的电路如图(b)所示。
RL电路的零输入响应
我们以图(a)电路为例来说明RL电路响应的计算过程。
(a)
(b)

## Slide 32
在开关转换瞬间，由于电感电流不能跃变，即iL(0+)= iL(0-)= I0 ，这个电感电流通过电阻R时引起能量的消耗，这就造成电感电流的不断减少，直到电流变为零为止。
综上所述，图(b)所示RL电路是电感中的初始储能逐渐释放出来消耗在电阻中的过程。与能量变化过程相应的是各电压电流从初始值，逐渐减小到零的过程。
(b)

## Slide 33
换路后，由KVL得
代入电感VCR方程
得到以下微分方程
(b)
这个微分方程与式(2－16)相似，其通解为

## Slide 34
代入初始条件iL(0+)=I0求得
最后得到电感电流和电感电压的表达式为
令 ，则上式改写为

## Slide 35
其波形如图所示。RL电路零输入响应也是按指数规律衰减，衰减的快慢取决于时间常数 。且时间常数 =L/R．
RL电路零输入响应的波形

## Slide 36: 三要素法
可以看出，如果求出了初始值 ，稳态值 和时间常数 ，就可以直接按前式写出电容电压的全响应。
初始值 ，稳态值 和时间常数 称为RC电路的三要素。由三要素按式（2-51）或（2-52）直接写出全响应的方法称为三要素法。

## Slide 37
u
L
i
L
①
②
24
V
4
Ω
2
Ω
3
Ω
6
Ω
4
Ω
9
H
K
i
1
图2-12 例2-4图
[例2-4] 电路如图2－12所示，换路前K合于①，电路处于稳态。 t=0 时Ｋ由① 合向②，求换路后的
解: 换路前电路已稳定

## Slide 38
u
L
i
L
①
②
24
V
4
Ω
2
Ω
3
Ω
6
Ω
4
Ω
9
H
K
i
1
图2-12 例2-4图
由换路定律可得
换路后电路为零输入响应．从Ｌ两端视入的等效电阻为
时间常数为

## Slide 39
电感电流的零输入响应为
电感电压为
u
L
i
L
①
②
24
V
4
Ω
2
Ω
3
Ω
6
Ω
4
Ω
9
H
K
i
1
图2-12 例2-4图
或者

## Slide 40
下图电路中开关S闭合前已处于稳定状态。t=0时开关S闭合，
已知：US=40V，IS=5A，R1=R2=R3=20Ω，L=2H；
1）求t≥0时的电感电流iL(t)和电压uL(t)；
2）做出电感电流iL(t)和电压uL(t)的变化曲线。
，

## Slide 44: 第2章结束