## Slide 1: 存储器层次结构 Memory Hierarchy

## Slide 2
存储技术及其趋势
局部性
存储器层次结构中的高速缓存

## Slide 3: 存储器 层次结构举例
寄存器
L1高速缓存
(SRAM)
主存
(DRAM)
本地二级存储
(本地磁盘)
更大,
更慢,
更廉价
(每字节)
的存储器
远程二级存储
(分布式文件系统、Web服务器)
本地磁盘保存着从远程网络服务器磁盘上取出的文件
L2 高速缓存
(SRAM)
L1 高速缓存保存着从 L2 高速缓存取出的缓存行.
CPU 寄存器保存着从高速缓存存储器取出的字
L2 高速缓存保存着从L3高速缓存取出的缓存行
L0:
L1:
L2:
L3:
L4:
L5:
更小,
更快,
更贵
(每字节)
的存储器
L3 高速缓存
(SRAM)
L3 高速缓存保存着从主存高速缓存取出的缓存行
L6:
主存保存着从本地磁盘取出的磁盘块

## Slide 4: 随机访问存储器 (RAM)
关键特征
  RAM 封装在芯片上.
  基本存储单位成为一个单元 (每个单元存储1 比特).
RAM 的两种类型:
  SRAM (静态RAM—— Static RAM)
  DRAM (动态RAM—— Dynamic RAM)
    需要不断刷新
Notes: RAM: Random Access Memory
随机：可以随机写入和读取数据 a[4]=1; 只要有地址，就可操作，没有限制
DRAM: Dynamic 不断刷新电流，电压才能保持0 1 状态——易失性 Votaile : 断电丢失数据
SRAM: Static 用来做cache，小得多

## Slide 5: SRAM vs DRAM Summary
Trans. Access Needs Needs
per bit time refresh? EDC? Cost Applications
SRAM 4 or 6 1X No Maybe 100x Cache memories
DRAM 1 10X Yes Yes 1X Main memories,
frame buffers
单位面积放晶体管

## Slide 6: 增强版 DRAMs
自1966年DRAM发明以来，其基本单元从未改变。
  Intel公司于1970将其推向市场。
DRAM集成了更好的逻辑接口和更快的I/O传输接口 :
  同步DRAM (SDRAM)
    采用常见的时钟信号代替异步控制信号
    允许复用行地址 (比如： RAS, CAS, CAS, CAS)
  双倍数据速率同步DRAM (DDR SDRAM)
    每个周期每个引脚使用两个时钟沿传送两比特的控制信号
    通过使用提高有效带宽的预取缓冲区的大小来划分DDR SDRAM类型:
      DDR (2 bits), DDR2 (4 bits), DDR3 (8 bits),DDR4(16 bits)
    截止到2010, 多数服务器和桌面系统均支持该标准
    Intel Core i7 仅支持DDR3 SDRAM

## Slide 7: 非易失性存储器 (NVM)
DRAM 和SRAM为易失性存储器
  断电数据丢失
非易失性存储器断电后，仍然保存数据
  只读存储器(ROM): 生产时写入程序，只能写一次
  Programmable ROM (PROM): 可以重新一次编程
  Eraseable PROM (EPROM): 可用紫外线或X光整块擦除
  Electrically eraseable PROM (EEPROM): 可用电子整块擦除
  Flash memory: EEPROMs. 以块为单位进行擦除
    10,0000次擦除后即磨损坏
非易失性存储器的应用
  存储固件程序的ROM(BIOS, 磁盘控制器, 网卡, 图形加速器, 安全子系统,…)
  固态硬盘 (闪存盘, 智能手机, mp3 播放器, 平板电脑, 笔记本电脑,…)
  磁盘高速缓冲存储器

## Slide 8: 典型的连接CPU和主存的总线结构
一条总线是由多条并排的电线组成的一束线，其传输地址、数据和控制信号
多个设备共享多条总线
主存
I/O
桥接口
总线接口
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU 芯片
系统总线
内存总线

## Slide 9: 磁盘
Notes: SMR CMR PMR
256MB 高速缓存？

## Slide 10: 磁盘
SATA, SCSI
Notes: SCSI
|
SATA
|
PCI-E

## Slide 11: 磁盘
磁盘
主轴
机械臂
磁头

## Slide 12: 磁盘驱动器里有什么?
旋转轴
传动臂
驱动器
盘片
电子器件
(包括处理器
和内存!)
SCSI
接口
图片由Seagate Technology提供

## Slide 13: 磁盘结构
磁盘由双面的盘片组成
每张盘面上密集地排布着环形磁道
每条磁道上有多个扇区，每个扇区由间隙隔开
旋转轴
盘面
磁道
磁道k
扇区
间隙
Notes: Platter 饼-> surfaces 面-> tracks 磁道-> secter扇区

## Slide 14: 磁盘结构 (多个盘片)
对齐的磁道形成一个柱面
盘面0
盘面1
盘面2
盘面3
盘面4
盘面5
柱面 k
旋转轴
盘片0
盘片1
盘片2

## Slide 15: 磁盘
机械臂
磁头
扇区
磁道
盘片
盘片 > 盘面 > 磁道 > 扇区
  扇区/盘块是基本存储单元, 512B~8KB

## Slide 16: 磁盘
旋转方向
寻道方向(外 <-> 内)
机械臂
磁头
磁道

## Slide 17: 磁盘容量
容量: 可存储的最多比特数.
  销售商以10进制度量存储大小，即1 GB = 109 Bytes. 狡诈！
容量由以下参数度量:
  记录密度(位/英寸):磁道一英寸的段可放入的位数
  磁道密度 (道/英寸):从盘片中心出发半径上一英寸的段内可以有的磁道数
  面密度 (位/平方英寸): 记录密度与磁道密度的乘积

## Slide 18: 计算磁盘容量
磁盘容量 = (字节数/扇区) x (平均扇区数/磁道) x
(磁道数/盘面) x (盘面数/盘片) x
(盘片/磁盘)
Example:
  512 字节/扇区
  300 扇区/磁道 (平均值)
  20,000 磁道/盘面
  2 盘面/盘片
  5 盘片/磁盘
容量 = 512 x 300 x 20000 x 2 x 5
= 30,720,000,000
= 30.72 GB
Notes: 扇区相当于格子，目的是求有多少个扇区

## Slide 19: 磁盘操作 (单盘片视图)
磁盘表面以固定旋转速率旋转
通过在半径方向上移动，传动臂可以将读写头定位在任何磁道上
读写磁头连到传动臂的
末端，在磁盘表面上一层
薄薄的气垫上飞翔
spindle
spindle
spindle
spindle
转动轴

## Slide 20: 磁盘操作（多盘片视图）
传动臂
多个读写磁头从一个柱面移动到另一个柱面
旋转轴

## Slide 21: 磁盘结构——单盘片俯视图
磁道分成若干扇区
盘面由多条磁道组成
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 22: 磁盘访问——服务时间的组成
读完蓝色扇区后
寻找红色扇区
旋转延迟
读完红色扇区后
数据传输
寻道
旋转延迟
数据传输
（读/写时间）
Notes: Goal:
Show the inefficeincy of current disk requests.
Conveyed Ideas:
Rotational latency is wasted time that can be used to service tasks
Background Information:
None.
Slide Background:
None.
Kill text and arrows

## Slide 23: 旋转延迟时间
定义：将磁头位移至目标扇区经历的时间
Tr = 1/(2r)
  RPM = 7200 (转/分 rotations per minute) r = 转速
  r = 120转/秒
  r = 0.12转/毫秒
  Tr = 1/(2*0.12) = 4.17ms
当前扇区
目标扇区

## Slide 24: 寻道时间
定义：将磁头位移至目标磁道经历的时间
Ts = m x n + s
  m: 递进一个磁道时间（约0.05ms）
  n: 当前磁道与指定磁道距离
  s: 磁盘启动时间（约2ms）
  举例：n=100，则Ts = ?
  Ts = 0.05 * 100 + 2 = 7ms
当前磁道
目标磁道

## Slide 25: 磁盘访问时间
访问某个扇区的平均时间为 :
  访问时间 = 寻道时间 + 旋转时间 + 数据传输时间
寻道时间
  磁头由一个柱面移动到另一个柱面的时间
  通常寻道时间为： 3—9 ms
旋转时间
  经过磁盘旋转，目标扇区到达磁头下的时间
  最大旋转延迟 = 1/RPMs x 60 sec/1 min
  平均旋转延迟 = 0.5 x 最大旋转延迟
  通常旋转时间 = 7200 RPMs
数据传输时间
  传输每个扇区所需时间
  数据传输时间 = 1/RPM x 1/(平均扇区数/磁道) x 60 秒/1 分钟.

## Slide 26: 磁盘访问时间示例
给定条件:
  旋转速度 = 7,200 RPM
  平均寻道时间 = 9 ms.
  平均扇区数/磁道 = 400.
计算结果:
  平均旋转时间 = 1/2 x (60 secs/7200 RPM) x 1000 ms/sec = 4 ms.
  数据传输时间 = 60/7200 RPM x 1/400 secs/track x 1000 ms/sec = 0.02 ms
  服务总时间 = 9 ms + 4 ms + 0.02 ms = 13.02 ms
重点:
  访问时间主要由寻道时间和旋转时间组成.
  访问扇区的第一个bit比较消耗时间，剩余bit较快.
  SRAM 访问时间为 4 ns/双字, DRAM 为 60 ns/双字
    磁盘比SRAM慢4,0000倍,
    磁盘比 DRAM慢2500倍.

## Slide 27: 逻辑磁盘块
现代磁盘将复杂的物理结构转换成简单的抽象视图:
  一组连续扇区被封装成一个b-sized大小的逻辑盘块
逻辑块与物理块之间的映射
  由磁盘控制器（硬件和固件组成）来维护
  将读写请求地址转换成三元组：(盘面,磁道,扇区) .
允许控制器从每个区域中保留一部分空闲柱面
  区分“格式化容量”和“最大容量“

## Slide 28: I/O 总线
主存
I/O
桥接器
总线接口
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU 芯片
系统总线
存储器总线
磁盘控制器
图形适配器
USB
控制器
鼠标
键盘
显示器
磁盘
I/O 总线
针对诸如网络适配器
这样的其他设备的
扩展插槽

## Slide 29: 读取一个磁盘扇区 (1)
主存
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU 芯片
磁盘控制器
图形适配器
USB控制器
鼠标
键盘
显示器
磁盘
I/O 总线
总线接口
CPU通过将命令、逻辑块号和目的存储器地址写到与磁盘相关联的存储器映射地址，发起一个磁盘读请求操作

## Slide 30: 读取一个磁盘扇区 (2)
主存
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU 芯片
磁盘控制器
图形适配器
USB控制器
鼠标
键盘
显示器
磁盘
I/O 总线
总线接口
磁盘控制器读取扇区，并执行到主存的DMA传送

## Slide 31: 读取一个磁盘扇区 (3)
主存
算术
逻辑
单元
寄存器文件
CPU chip
磁盘控制器
图形适配器
USB
控制器
鼠标
键盘
显示器
磁盘
I/O总线
总线接口
当DMA传送完成时，磁盘控制器用中断方式通知CPU (需要一个特殊引脚与CPU相连)

## Slide 32: 固态硬盘 (SSD)
页大小: 512B to 4KB, 块大小: 32 to 128 页 (3D闪存1024页)。 数据以页单位读写。
只有在某页所属块整个被擦除后，才可写该页。
在进行大约10,0000次重复写后，块会磨损坏。
闪存转换层 FTL
I/O 总线
页 0
页 1
页P-1
…
块 0
…
页0
页1
页P-1
…
块 B-1
闪存
固态硬盘 (SSD)
读写逻辑磁盘块
Notes: 固态硬盘浅尝辄止!!!
FTL:
1.地址映射 mapping CPU看到的房间号和物理的房间号的关系
2.磨损均衡 wear-leveling ：
物理特性：在硬盘里块 flash block 以直接写入，但是在SSD块要先擦除，才能写入数据，块Block ,每个block 有很多页，相当于一栋楼，擦除只能把整栋楼擦掉，但是读写可以基于某一页
通俗： 很多房间，每个房间只能使用10w次，每次用完都要清洗，清洗完再使用，一旦用完了就不能使用了
磨损均衡：把压力分摊到其他块，使用寿命
3.垃圾回收 garbage collection

## Slide 33: 固态硬盘性能特点
顺序访问比随机访问快
  典型存储器层次结构问题
随机写会较慢
  擦除块需要较长时间 (~1 ms)
  修改一页需要块内所有页复制到新块中
  早期固态硬盘读写时间差距更大
顺序读速度550 MB/s 顺序写速度470 MB/s
随机读速度365 MB/s 随机写速度303 MB/s
平均读时间50 us 平均写时间60 us
来源: Intel SSD 730 产品参数

## Slide 34: 固态硬盘 HDD vs 机械磁盘 SSD
优势
  无移动部件  随机访问快, 低功耗, 更结实
劣势
  会磨损
    在flash translation layer 闪存转换层用算法减少平均磨损率
    比如 Intel SSD 730 保证在其磨损坏前可写入 128 petabyte (128 x 1015 bytes)
  在2015年, 每byte比磁盘贵30倍
应用
  MP3播放器, 智能手机, 笔记本电脑
  开始在台式机和服务器中应用

## Slide 35: The CPU-Memory Gap
The gap widens between DRAM, disk, and CPU speeds.
Chart: Year
| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2005 | 2010 | 2015
Disk seek time | 75000000 | 28000000 | 10000000 | 8000000 | 6000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000
SSD access time | 50000
DRAM access time | 200 | 100 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | 20
SRAM access time | 150 | 35 | 15 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.3
CPU cycle time | 166 | 50 | 6 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.33
Effective CPU cycle time | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.08
DRAM
CPU
SSD
Disk
Notes: 摩尔定律：CPU性能每两年翻一番
但是存储的性能没有提升这么快
Gap：存储墙——无法跨越的墙 Memory Board
假如程序从Disk中取数据，程序需要上千万个周期来完成，所以程序从Disk中取数据是极不合理的。
How to bridge the Gap? ——缓存
可以提前把Disk数据存到 DRAM里（main memory ） , DRAM <- Disk 会快几个量级
每一个上层的存储层次都是下层的缓存——广义的缓存
因此，我还可以 Cache <-- DRAM，又快几个量级
这就是局部性。

## Slide 36
存储技术及其趋势
局部性
存储器层次结构中的高速缓存

## Slide 37: 用局部性原理来解决!
解决CPU-存储速度差距问题的关键是利用程序中特有的局部性特点。
Notes: 问题是：越快的存储结构容量越少，怎么利用局部性特点来解决这个问题？

## Slide 38: 局部性
局部性原理: 程序倾向于使用最近一段时间，距离其较近地址的数据和指令。
时间局部性:
  最近被访问的数据或指令
  在未来可能还会被访问
空间局部性:
  当前访问地址附近的区域在不久
  还有可能被访问
Notes: 举例：
For(int i=0;i<100;i++) sum+=a[i];
这个程序会频繁地访问 sum 和 a[i]
时间局部性：在短时间内对sum频繁访问，程序倾向于访问最近频繁被访问的数据
空间局部性： 遍历数组 0->1->2->3 ，访问地址附近区域
疑惑：所以这是一种预测？经验总结

## Slide 39: 局部性（例子）
问: 此程序是否有良好的局部性？
int sum_array_rows(int a[M][N])
{
int i, j, sum = 0;
for (i = 0; i < M; i++)
for (j = 0; j < N; j++)
sum += a[i][j];
return sum;
}

## Slide 40: 局部性（例子）
问: 此程序是否有良好的局部性？
int sum_array_cols(int a[M][N])
{
int i, j, sum = 0;
for (j = 0; j < N; j++)
for (i = 0; i < M; i++)
sum += a[i][j];
return sum;
}
Notes: 一个经典的问题：为什么矩阵按行访问 比 按列访问 效率更高？
空间局部性！
根据空间局部性，按行访问程序会将行的元素放入cache，其他元素放在DRAM中（这就是cache命中率的意思？）
如果你反其道而行，cache命中率为0，每次访问都会清空和置换cache，而一直在访问DRAM，享受不到cache的性能，所以时间就慢。

## Slide 41: 局部性（例子）
问: 如何改动以下程序使其有较好的局部性？
int sum_array_3d(int a[M][N][N])
{
int i, j, k, sum = 0;
for (i = 0; i < M; i++)
for (j = 0; j < N; j++)
for (k = 0; k < N; k++)
sum += a[k][i][j];
return sum;
}
Notes: 改成 sum+=a[i][j][k]

## Slide 42: 存储器层次结构
软硬件的基础稳定特性:
  高速存储器技术费用高，容量小，且耗电量大，易发热.
  CPU与主存的速度差别越来越大.
  设计良好的程序有更好的局部性.
这些基础特性相互补充.
以上特性给出一条组织主存和存储系统的途径，称作存储器层次结构.

## Slide 43
存储技术及其趋势
局部性
存储器层次结构中的高速缓存