## Slide 1
chapter1.计算机系统漫游
《计算机系统（二）》
冯禹洪
手机： 15016740789
办公室：北校区粤海门广场实验楼A座202

## Slide 2
课程信息
学时及考试安排
授课教师信息
参考书籍
课程名称：计算机系统（2）
总 学 时：72学时，其中，
实验课为18学时
学分：3.5
先修课程：计算机系统(1)，
面向对象程序设计(C语言
或C++)
总成绩＝平时成绩×40%＋期末成绩×60%
平时成绩包括平时记录的课堂测试、课后作业以及实验成绩等。
主讲老师：冯禹洪
办公室：下文山湖湖边粤海门广场实验楼A-202
实验课地点：单周南区计算机大楼326
第一周的实验课不用上
手机： 15016740789
邮件：yuhongf@szu.edu.cn
教材：(美) Randal E. Bryant，David R.O Hallaren 著, 龚奕利，雷迎春译，深入理解计算机系统（原书第3版），机械工业出版社，2011.
参考教材：袁春风，计算机系统基础（第1版），机械工业出版社，2014年7月

## Slide 3
知识点、相关重点、难点、习题都在课堂完成
请加入群 -> 有问题及时沟通
助教： 吴坤汉
认真上课

## Slide 4
课程实验
 | 实验名称 | 实验内容 | 实验类型
1 | 实验环境配置与使用 | 配置Linux实验环境，掌握Linux下的C编程、GCC编译与链接、GDB调试等方法。 | 验证
2 | 数据表示实验 | 使用有限类型和数量的运算操作实现一组给定功能（位操作、补码运算和浮点数操作）的函数。此实验将加深对数据二进制编码表示的了解。 | 设计
3 | 逆向工程实验 | 从字符串比较、循环、条件/分支、递归调用和栈、指针、链表/指针/结构这六个方面增强对程序的机器级表示、汇编语言、GDB调试器和反汇编等方面原理与技能的掌握。 | 设计
4 | 缓冲区溢出攻击实验 | 对一个可执行程序实施一系列缓冲区溢出攻击，即设法通过造成缓冲区溢出来改变该可执行程序的运行内存映像。本实验的目的是加深对函数调用规则和堆栈结构的理解。 | 设计
5 | Cache实验 | 本实验通过一个Cache模拟器，利用Cache来优化一个矩阵的转置以达到缺失率最小，从而分析cache对程序性能的影响。 | 设计
6 | 性能优化实验 | 本实验旨在让学生掌握测量程序执行时间的方法，并综合利用循环展开、cache友好、替换变量等多种优化手段来对两个函数进行代码优化，从而提升程序执行效率。 | 综合 （选做）

## Slide 5
课程概要
计算机系统基础—从程序员角度认识系统
目标：
培养学生的系统能力，使其成为一个“高效”程序员，在程序调试、性能提升、程序移植和健壮性等方面成为高手；建立扎实的计算机系统概念，为后续的OS、编译、体系结构等课程打下坚实基础。
以 IA-64+Linux (ubuntu 17) +C+gcc 为平台
主要内容：描述程序执行的底层机制

## Slide 7: 课程内容概要
使学生清楚理解：
计算机是如何生成和运行可执行文件的！
重点在高级语言以下各抽象层
  C语言程序设计层
    数据的机器级表示、运算
    语句和过程调用的机器级表示
  指令集体系结构（ISA）和汇编层
    指令系统、机器代码、汇编语言
  微体系结构及硬件层
    CPU的通用结构
    层次结构存储系统
  操作系统、编译和链接的部分内容
“问题求解”课程解决应用→算法（数据结构）→编程层
Notes: 其他
简单解释一下ISA
OS画成小一点，应用程序大多数情况下是直接在ISA上运行的，部分功能才调用OS服务

## Slide 8
课程内容概要
内容组织：
第一部分 程序结构和执行（表示和转换）
  计算机系统概述（第1章）
  信息的表示与处理（第2章）
  程序的机器级表示（第3章）
  存储器层次结构 /虚拟存储器（第6，9章）
第二部分 在系统上运行程序（执行控制流）
  程序的链接 （第7章）
  程序的执行 （第7章）
  异常控制流 （第8章）
  I/O操作的实现 （第10章）》
前导知识：C语言程序设计
将在《操作系统》课程中详细讲解
csapp.cs.cmu.edu
课本中的源代码可以从下载，
书中源代码都表明了详细的路径名
课本比我们课程内容要广（可支撑不同课程）
Notes: 1计算机系统漫游：用一个Helloworld程序的生命周期为主线，介绍代码生成、运行以及所依托的硬件平台和OS、网络等几个要素。
2 数据表示：数值的各种二进制表示方法及其表示范围和运算，回顾为主，且以避免编程错误为重要目的之一。
3 程序的机器级表示：重点。C语言的机器语言（实际是汇编语言表示，机器表示在系统3课程中讨论），数据结构的实现、运算、控制结构（分支、循环）、函数的实现。特别是函数调用中的栈操作是重点和难点——基本过程、安全漏洞及应对措施
4 处理器结构：X 不讲， 统一在系统3课程中讨论
5 代码优化： X ，有时间讲，不考。循环展开、充分利用硬件流水结构、SIMD指令、并行化等
6 存储层次：建立存储体系结构概念，工作原理、基本结构、
7 链接： 在第三章之上，形成完整的程序的过程。在第三章的基础之上，组装出进程影像
8 异常控制流： 中断、进程切换等概念，用于支撑操作系统课程的基础知识
9 虚拟内存： 第六章的一个环节，与进程影像有关，与操作系统多进程组织相关
10 系统级IO：X 不讲
11 网络编程：X 不讲
12 并发编程：X 不讲
我们对硬件的理解仅到ISA为止：有什么寄存器、有什么指令、有什么样的内存，但是如何实现的没有进行任何讨论
绘制： 1*.c->*.i->*.s->*.a
2代码变换、pp/cc/as/ln
3库的整合进程影像 1/2/3支撑编译原理
4进程影响、虚存、异常流支撑OS
5 存储、ISA的底层支撑需要计算机系统3
6 网络编程、并发编程支撑并行计算（含云计算）
提示：第三章的核心作用，对计算机的认识一次全面提升

## Slide 9: 课程内容概要
三个主题：
表示（Representation）
  不同数据类型（包括带符号整数、无符号整数、浮点数、数组、结构等）在寄存器或存储器中如何表示和存储？
  指令如何表示和编码？（需要结合系统3）
  存储地址（指针）如何表示以及如何生成复杂数据结构中数据元素的地址？
转换（Translation）
  高级语言程序对应的机器级代码是怎样的？
执行控制流（Control flow）
  计算机能理解的“程序”是如何组织和控制的？
  如何在计算机中组织多个程序的并发执行？
  逻辑控制流中的异常事件及其处理
  I/O操作的执行控制流（用户态→内核态）
Notes: 学完这个课程，你再回过头来看你的知识点是否能挂在这三个点之下
从Programmer角度上看，则关心三个主题
数据表示——是“组成”课程的重点 第二章
转换——编译课程内容 第三章
控制流——涉及OS中的概念 第七章/第八章
学完这个课程，你再回过头来看你的知识点是否能挂在这三个点之下

## Slide 10: 用“系统思维”分析问题
标准台式机、供应商编译器、使用了优化选项
两个实现有完全一样的操作数 (2n3)
到底为什么?
Matrix-Matrix Multiplication (MMM) on 2 x Core 2 Duo 3 GHz (双精度)，Gflop/s
160x
Triple loop
Best code (K. Goto)

## Slide 11
橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳
系统性思考，古今中外，文理俱通
枳：甚酸且苦，带涩味
橘：沁心润喉，味清甜
出自《晏子使楚》

## Slide 12: 1.1 信息就是位 +上下文
hello.c源代码 http://csapp.cs.cmu.edu/3e/code.html
数据表示
计算机系统中通过“数值”和“解读规则”可以表示：
整数、浮点数、字符（字符串）和机器指令等
code/intro/hello.c
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4 printf("hello, world\n");
5 }
Notes: C源代码是文本文文件（可执行文件时二进制文件）
第二章将展开讨论数据表示，第三章将展开讨论C代码与汇编/机器码
文本文件/二进制文件
需要注意到对“数值”的表示通常只能做到近似值，并且有可表示范围的问题。
C语言：
ANSI 89 标准，编程语法和C标准库
与Unix天然结合
小而简单（C++和java则更强大）
注：本课程使用centos7-OS-exp虚拟机（里面有必要的代码）

## Slide 13: 1.2 程序被其他程序翻译成不同的格式
预处理器
编译器
汇编器
链接器
编译系统
预处理阶段
编译阶段
汇编阶段
链接阶段
源程序
填充头文件后的源程序
汇编程序
可重定位目标程序（二进制）
可执行目标程序（二进制）
Notes: （生命周期）从高级语言到低级机器语言指令的转变
理解两端及过程：
1）用户编写的源代码端——人可读
2）机器执行的可执行文件端——机器可读
3）理解1）到2）的过程，有机会在源端作必要的修改和控制保证2）端的有效
预处理：头文件扩展，宏定义展开 前面已经看过了
编译：转换成汇编语言，是GCC的通用中间表示（C/C++/Fortran等都输出为汇编）
汇编：将汇编程序转换成机器语言程序
链接：完成模块（现成的各种库）间的拼装，形成可执行文件
GCC——GNU编译器集合，因此编译过程分解成多个步骤可以共用后端（fortran前端不同即可）
GNU与linux的关系——GNU有各种开源工具（编译器/编辑器/调试器以及各种应用软件等等），Linux提供内核，两者结合可以形成发行版
使用gcc –E指令完成预处理

## Slide 15: 1.2 程序被其他程序翻译成不同的格式
预处理器
编译器
汇编器
链接器
编译系统
预处理阶段
编译阶段
汇编阶段
链接阶段
源程序
填充头文件后的源程序
汇编程序
可重定位目标程序（二进制）
可执行目标程序（二进制）
$gcc -S -o hello.s hello.i
$gcc -c -o hello.o hello.s
gcc -o hello hello.o
Notes: （生命周期）从高级语言到低级机器语言指令的转变
理解两端及过程：
1）用户编写的源代码端——人可读
2）机器执行的可执行文件端——机器可读
3）理解1）到2）的过程，有机会在源端作必要的修改和控制保证2）端的有效
预处理：头文件扩展，宏定义展开 前面已经看过了
编译：转换成汇编语言，是GCC的通用中间表示（C/C++/Fortran等都输出为汇编）
汇编：将汇编程序转换成机器语言程序
链接：完成模块（现成的各种库）间的拼装，形成可执行文件
GCC——GNU编译器集合，因此编译过程分解成多个步骤可以共用后端（fortran前端不同即可）
GNU与linux的关系——GNU有各种开源工具（编译器/编辑器/调试器以及各种应用软件等等），Linux提供内核，两者结合可以形成发行版
使用gcc –E指令完成预处理

## Slide 16
用gcc –S hello.i 生成汇编程序hello.s
main:
subq $8, %rsp
movl $.LC0, %edi
call puts
movl $0, %eax
addq $8, %rsp
实验虚拟机上GCC 4.8.5，用gcc –c hello.c或gcc –c hello.s 指令生成hello.o，objdump –d hello.o的输出
0000000000000000 <main>:
0: 55 push %rbp
1: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
4: bf 00 00 00 00 mov $0x0,%edi
9: e8 00 00 00 00 callq e <main+0xe>
e: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
13: 5d pop %rbp
14: c3 retq
Notes: 用gcc –S hello.i 生成汇编程序hello.s
用gcc –c hello.c或gcc –c hello.s 指令生成hello.o，并用objdump –d hello.o查看汇编代码，与课本接近（gcc版本不同）
GNU与Linux关系

## Slide 17: yum命令
安装指定的包
  格式： yum install {package-name-1} {package-name-2}
安装指定的安装包
  格式： yum groupinstall 安装包
安装软件包，其中可能包含很多单个软件，以及单个软件的依赖关系
与考试无关

## Slide 18
与考试无关

## Slide 19
与考试无关

## Slide 20: yum命令
如果你机器没有GCC
#yum groupinstall “Development Tools” “Development Libraries”
显示软件包列表
  #yum grouplist
卸载特定的软件包
#yum remove {package-name-1} {package-name-2}
显示提供指定文件的包
#yum whatprovides /etc/passwd
查询哪个包提供了指定内容
#yum whatprovides {dependency-1} {dependency-2}
与考试无关

## Slide 21
1.3 了解编译系统如何工作是大有益处的
21
1）优化程序性能
    swith语句比if-then-else语句效率高吗？
    函数调用的开销有多大？
    while循环比for循环高效吗？
    指针引用比数组索引效率高吗？
    循环求和的结果放在本地变量要比传入的变量快？
    优化：C语言变换/存储层次结构
2）处理链接时出现的错误
    大型的开源软件在编译时往往会出现库不完整的情况
3）避免安全漏洞
    例如缓冲区溢出攻击中的数据的数量和格式问题
Notes: 优化问题中的1~5需要对编译器产生的代码模板有一定认识
1）编译器不是万能的，你知道他的工作原理才能知道它的局限性
gcc对swith的编译，受到“编号数值的密集程度”和“分支总数”的影响，当使用跳转表示会更高效
函数调用开销在于调用的栈帧准备（含参数传递和返回）以及硬件跳转引起的“全局相关”对流水线的影响
while和for
指针往往比数组快
本地变量可通常用寄存器实现，而传入变量则在堆栈中，需要慢速的内存访问
计算顺序改变依赖关系，流水线停顿可能变少而加快计算速度
第三章对代码模板，第五章对代码优化，第六章对存储局部性的性能都有讨论
2）连接器提示有符号无法解释、或者明明加了库却说找不到（次序有关），什么是静态变量什么是全局变量有区别吗？不同文件中两个同名全局变量如何处理？静态库和动态库什么区别？
3）安全通告中常听到的缓冲区溢出是什么？

## Slide 22: 1.4 处理器读并解释存储在内存中的指令
程序的执行：
unix> ./hello
hello, world
1.4.1 系统的硬件组成
  总线
    字，32位/64位
  IO设备
    控制器/适配器
    扩展槽
  主存
  CPU
    程序计数器/寄存器文件/算术逻辑单元
    ISA和微体系结构
Intel Pentium系统模型
Notes: 运行时的几个要素：命令行提示符代表的是谁？
“./hello”代表什么？字符串而以——代表那个磁盘文件——需要构建进程影像（不知直接执行磁盘上的东西，而是拷贝到内存中、然后在CPU控制下运行）
->自然引出硬件：只处理数字，数字在不同位置流动处理和变换
1）总线——数据的多方流动，一次传送若干字节（称为字） 软、硬件：机器ISA上有字的概念，汇编和C语言中也有字的概念
2）IO——与外界的交流（内部是CPU+Mem），内部是数字，外部通过adapter变成声光热电等其他东西
3）主存——DRAM，注意我们在物理内准之上建立了虚拟内存的概念
4）CPU——依靠PC逐条指令执行（虚地址的），操作为围绕着 “寄存器文件/ALU和主存”
操作分为以下几类：加载/存储/运算/跳转
核心是一个状态机不断重复取指令和处理指令（也可更细分）
ISA是对硬件的一个抽象，可以满足软件层面的需要

## Slide 23
1.4.2 运行hello程序
  用户通过键盘输入hello命令，OS的shell外壳程序创建hello进程
  hello程序被装入内存中，经调度后由CPU执行
  CPU
    依靠PC逐条指令执行，操作为围绕着 “寄存器文件/ALU和主存”
    操作分为以下几类：加载/存储/运算/跳转
Notes: 此处可以在公共服务器上展示其运行过程，结合执行过程的各个步骤

## Slide 24
用户键入hello命令
读入到shell程序的数据缓冲区
Notes: 1）读命令：引入按键与中断——处理器不会老等着（有其他任务需要计算）
2）启动：当检测到按入回车，则开始shell处理

## Slide 25
从磁盘加载hello可执行文件
hello程序的代码和数据（含字符串“hello, world!”）
Notes: 本步骤是Shell程序向操作系统要求创建hello进程
这回不是先进到寄存器再转出到存储器——用了DMA
载入程序的具体过程可以是DMA为主的过程，CPU和OS仅作辅助

## Slide 26
将字符串输出到显示器
Notes: 然后在OS的调度下，获得运行
实际上系统并不允许用户进程直接控制设备来完成输出，
而是将“hello, world!”字符串拷贝到内核态，再由内核代码的驱动程序完成输出。
回想一下你的主板，哪里是CPU哪里是内存条哪里是各种设备控制器，哪里是扩展槽，哪里是总线
我们对硬件的“系统”认识先到这里，CPU和内存在后面还会更深入一点

## Slide 27: 1.5 高速缓存至关重要
  问题：
    CPU与主存、外设的速度差
      处理器内部寄存器比主存快100倍；
      主存比磁盘快1000万倍；
    CPU与主存、外设的容量差
      处理器内部寄存器几十或几百字节，主存可以放几十亿字节；
      磁盘容量可以比主存大1000倍；
  现象：数据使用呈现局部性
  解决方法：
    插入中间一级存储器，速度和容量介乎两者之间，用于保存常用数据
    其工作原理建立在数据访问的“局部性”之上
Notes: 除了CPU结构外，我们还需要关注存储系统的层次结构，它是影响性能的另一个主要因素，通常编程者并未给与足够重视!!!!
CPU内部处理速度很快，但是外部数据的搬移速度却很慢，因此很多系统时间花在了数据搬移（load/store等）上了

## Slide 28
高速缓存存储器
采用SRAM技术，速度接近于内部寄存器，容量介于寄存器文件和主存之间；
可以形成多级结构，L1容量为几万字节（几KB~几十KB），L2可以到几十万到几百万字节，还可以具有L3；
高速缓存存储器的利用情况不同，可能会引起性能上高达一个数量级异常的差异

## Slide 29
1.6 存储设备形成层次结构
用户编程模型是以进程的虚拟存储为抽象中心，主要对应于DRAM；
主存和cache是物理内存的概念，对软件透明；
OS能看见虚存和物理内存
Notes: 考虑到快慢、容量和价格参数，因此存储层次结构整体上是一个多层cache，
但是出于OS对进程空间的隔离，以及对物理内存容量的扩展需求，发展出了虚拟存储器技术（虚拟存储器不仅仅是主存和磁盘之间解决速度问题的的cache关系！！）
需要同时将（“cache技术”）和（“虚拟存储技术”）结合起来，才能对存储体系由完整的理解。

## Slide 30: 1.7 操作系统管理硬件
    作用：1）防止硬件被失控的应用程序滥用；2）向应用程序提供简单移植的接口来使用硬件。
    OS中的抽象：进程、虚拟存储和文件系统
Notes: Unix和Posix，Linux
Ken Thompson, Dennis Ritchie等multics
hello应用程序其实并没有直接和硬件打交道，而是通过OS（提供的系统调用）
下图：是指OS向进程提供的“资源”抽象（共享分享的）

## Slide 31
1.7.1 进程
  定义：操作系统对一个正在运行的程序的一种抽象
    是计算机系统中最重要的概念之一；
    一个系统上可以有多个进程并发执行；
    一个CPU上的进程可以交替执行——使用“上下文切换”机制
（shell） （hello）
上下文切换的简单示意：
Notes: 是从使用者角度上体验到的一种抽象
上下文context，或者成为环境——用炒菜例子来说明环境
操作系统——内核，常驻内存的代码，有系统调用供进程使用，但是自己会异步执行

## Slide 32
1.7.2 线程
  资源与调度的分离
  一个进程可包含多个线程
    这些线程共享进程空间，但各自有独立的线程控制块和线程私有堆栈
  创建线程的资源开销比进程小、切换比进程快
Notes: 服务器代码，多个请求的独立服务时，资源开销的多少就非常重要了

## Slide 33
1.7.3 虚拟存储器
  每个进程看到的是一个一致的、虚拟的存储器——即进程的虚拟地址空间
  系统中有多个进程，因此有多个独立的虚拟地址空间
  布局：
    程序代码和数据
    堆
    共享库
    栈
    内核虚拟空间

## Slide 34
1.7.4 文件
  Unix中“万物皆文件”
    IO系统在文件系统框架内
  数据文件
    字节序列，可以存储在磁盘上
  特殊文件
    设备文件
    管道文件
    其他

## Slide 35: 1.8 计算机系统间协作
网络接口
Notes: 网络接口提供了计算机系统间互联协作的可能
网络数据的处理功能很复杂，通常分层处理——将来的ISO七层或者TCP/IP的四层，
是一个复杂的子系统，协议栈相当于文件系统的复杂程度。

## Slide 36
网络协议
  应用层协议
  TCP/IP
1.8 计算机系统间协作
Notes: 禁用网络接口硬件，不足以完成计算机系统间的协作。
TCP/IP系列协议，在网络课程中将会详细解释
分布式系统就是通过这样的模式协调工作的

## Slide 37
  1.9 重要主题
  1.9.1 Amdahl定理
  对系统某部分的加速时，其对系统整体性能的影响程度取决于该部分工作的所占的比重和加速程度。
    系统为加速时所需时间为Told，某部分处理所占比例为α，该部分性能提升倍数为κ。即该部分工作需要α*Told时间，性能提升后需要α*Told/ κ。那么新的处理时间为：
    Tnew=（1- α ）Told+ α*Told/ κ = Told[（1- α ）+α/κ ]
    加速比：
    S=1 / [(1- α)+ α / κ]
    例子：60%的工作，提升3倍性能

## Slide 38: 1.9.2并发与并行
  同时性simultaneity，多个事件同时在发生
  并发concurrency，一段时间内的多个事件在活动（可以是交织进行的）
  并行parallelism，包含同时性和并发性
Notes: 编程中与性能相关的工作，大多数与并行相关

## Slide 39
不同层次的并行
  线程级并发
    单处理器系统上的多进程/多线程并发
    多处理器上的并发
    超线程（hyperthread）/同时多线程上的并发
      普通核上的进程切换需要20000个时钟周期
      超线程处理器硬件线程切换可以在单个周期完成
Intel Core i7多核处理器
1.9.2并发与并行
Notes: 并行可以在不同层次上展现，各自使用不同的技术
超线程涉及到多个并行执行的硬件线程，其调度不由操作系统负责而是由硬件负责——根据是否有内存访问等停顿而调度执行另一个硬件线程

## Slide 40
  指令级并行
    处理器可以同时执行多条指令的属性成为指令级并行（ILP，Instruction Level Parallelism）
    流水
    超标量（superscale）/多发射等技术
      一个周期可以发送/完成一条以上指令
  数据并行
    处理器使用特殊硬件允许一条指令完成多个数据的处理
    称为单指令流多数据流SIMD
1.9.2并发与并行
Notes: 流水大约需要20个周期，同时处理的指令多达100多条，每周期发送2~4条指令

## Slide 41: 1.9.3 计算机系统中抽象的重要性