## Slide 1
实验五 交换机与VLAN配置
深 圳 大 学 计 算 机 与 软 件 学 院

## Slide 2
研究问题
实验目的
了解Quidway S3900系统中低端交换机的基本功能和配置方法。
了解交换机的基本配置和VLAN的划分方法。

## Slide 3
研究问题
实验环境
Quidway S3900交换机1台
PC机2台（1个用于配置，1个用于测试）
Console线缆1条，双绞线若干
指定IP地址3个（可使用私有IP）

## Slide 4
研究问题
实验内容
获取华为Quidway S3900系统交换机的使用手册等资料。
通过Console方式登录Quidway S3900系列交换机，并熟悉交换机的各种视图及视图之间的切换。
配置交换机的端口参数，了解相关命令的使用方法。
进行VLAN配置，了解VLAN配置命令的使用方法。
实验验证，提交实验报告。

## Slide 5
研究问题
实验内容
Console方式登录 第一步
确保电源指示灯是亮着的，且使用Console线缆将主机的串口连接到交换机的Console口上，用户将根据这条线路管理交换机。

## Slide 6
研究问题
实验内容
Console方式登录 第二步
在搜索栏输入“hypertrm”可找到超级终端

## Slide 7
研究问题
实验内容
Console方式登录 第二步
除了要设置“COM3”模式外，其余设置使用默认设置即可

## Slide 8
研究问题
实验内容
Console方式登录 第三步
出现提示符“<Quidway>”，则代表登录成功

## Slide 9
研究问题
实验内容
Console方式登录 第三步

## Slide 10
研究问题
实验内容
连接双节点网络
两台主机的以太网网口分别与交换机的两个网口连接
通过在网口插拔网线来知道交换机某个网口的名称

## Slide 11
研究问题
实验内容
连接双节点网络
控制面板→网络和Internet→网络连接
右键点击要设置的以太网接口→属性
Internet协议版本4（TCP/IPv4）→属性
输入IP地址和子网掩码
netsh interface ip set address “以太网” static 10.110.10.1 255.255.255.0

## Slide 12
研究问题
实验内容
连接双节点网络

## Slide 13
研究问题
实验内容
各种视图及视图间切换
Quidway交换机主要有5种视图，每个视图下都有专属该视图的命令，在其他视图下不能使用，有些命令则可以在任何视图下使用。视图之间的关系如下：
用户视图
系统视图
用户界面
视图
VLAN
视图
以太网端口视图

## Slide 14
研究问题
实验内容
各种视图及视图间切换
视图 | 功能 | 提示符 | 进入命令 | 退出命令
用户视图 | 查看交换机的基本信息 | <Quidway> | 与交换机建立连接即进入 | quit断开与交换机连接
系统视图 | 配置系统参数 | [Quidway] | 在用户视图下键入system-view | quit返回用户视图 return返回用户视图
以太网端口视图 | 配置以太网端口参数 | [Quidway-Ethernet0/1] | 固定以太网端口视图：在系统视图下键入interface ethernet0/1 | quit返回系统视图 return返回用户视图
 |  | [Quidway-Ethernet1/1] | 扩展百兆以太网端口视图：在系统视图下键入interface ethernet 1/1 | 
VLAN 视图 | 配置VLAN参数 | [Quidway-vlan1] | 在系统视图下键入vlan 1 | quit返回系统视图 return返回用户视图
用户界面视图 | 配置用户界面参数 | [Quidway-ui-aux0] | 在系统视图下键入user-interface aux0 | quit返回系统视图 return返回用户视图

## Slide 15
研究问题
实验内容
交换机基本配置
命令行在线帮助：<Quidway>?
语言选择命令：<Quidway> language-mode { chinese | english }
查看历史命令：[Quidway] display history-command
进入以太网端口视图：[Quidway] interface ethernet0/1
打开以太网端口：[Quidway-Ethernet0/1]shutdown
关闭以太网端口：[Quidway-Ethernet0/1]undo shutdown
设置以太网端口描述字符串 ：[Quidway-Ethernet0/1]description test
删除以太网端口描述字符串 ：[Quidway-Ethernet0/1]undo description

## Slide 16
研究问题
实验内容
交换机基本配置
设置以太网端口的双工状态： [Quidway-Ethernet0/1]duplex { auto | full | half }
恢复以太网端口的双工状态为缺省值：[Quidway-Ethernet0/1]undo duplex
设置百兆以太网端口的速率：[Quidway-Ethernet0/1]speed { 10 | 100 | auto }
设置千兆以太网端口的速率：[Quidway-Ethernet0/1]speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
恢复以太网端口的速率为缺省值：[Quidway-Ethernet0/1]undo speed
设置以太网端口连接的网线的类型[Quidway-Ethernet0/1]mdi { across | auto | normal }
恢复以太网端口的网线类型为缺省值[Quidway-Ethernet0/1]undo mdi

## Slide 17
研究问题
实验内容
交换机基本配置
指定以太网端口类型[Quidway-Ethernet0/1]port link-type { access | trunk | hybird }
恢复以太网端口类型缺省值[Quidway-Ethernet0/1]undo port link-type
显示交换机当前配置信息：[Quidway]display current-configuration
显示交换机保存的配置信息：[Quidway]display saved-configuration
显示交换机的硬件和软件版本：[Quidway]display version
显示交换机的VLAN接口配置信息： [Quidway]display vlan
显示交换机端口配置信息： [Quidway]display interface ethernet0/1
重置交换机保存的配置信息：[Quidway]reset saved-configuration

## Slide 18
研究问题
实验内容
VLAN基本配置
创建并进入VLAN视图： [Quidway] vlan vlan_id
删除已创建的VLAN：[Quidway] undo vlan vlan_id
为指定的VLAN增加以太网端口：[Quidway-vlan2]port { interface_type interface_num | interface_name [ to interface_type interface_num | interface_name ] }& < 1-10 >
删除指定的VLAN的某些以太网端口：[Quidway-vlan2]undo port { interface_type nterface_num | interface_name [ to interface_type interface_num | interface_name ] }& < 1-10 >
给指定的VLAN指定一个描述字符串：[Quidway-vlan2]description test
删除指定VLAN的描述字符串：[Quidway-vlan2]undo description

## Slide 19
研究问题
实验内容
VLAN基本配置
显示VLAN相关信息：[Quidway-vlan2]display vlan [vlan_id | all | static | dynamic ]
进入VLAN接口视图：[Quidway]interface vlan-interface 2
配置交换机IP地址：[Quidway-Vlan-interface2]ip address 10.110.10.3 255.255.255.0

## Slide 20
研究问题
实验内容
VLAN基本配置
Ethernet 0/3
console
PC1
PC2
Ethernet 0/4

## Slide 21
研究问题
实验内容
VLAN基本配置
按图连接好实验设备，PC1、PC2、交换机的IP地址分别为10.110.10.1、10.110.10.2、10.110.10.3，子网掩码均设置为255.255.255.0。建立VLAN2、VLAN3，通过配置将端口Ethernet 0/3包含到VLAN2中，将端口Ethernet 0/4包含到VLAN3中，并使用PING命令检查VLAN工作情况，测试PC1、PC2、交换机之间能否PING成功。
将端口Ethernet 0/4包含到VLAN2中，并使用PING命令检查VLAN工作情况，测试PC1、PC2 、交换机之间能否PING成功。

## Slide 22
研究问题
实验内容
VLAN基本配置
# 创建VLAN 2并进入其视图。
[Quidway] vlan 2
# 向VLAN 2中加入端口Ethernet 0/3
[Quidway-vlan2] port ethernet 0/3
# 创建VLAN 3并进入其视图。
[Quidway-vlan2] vlan 3
# 向VLAN 3中加入端口Ethernet 0/4。
[Quidway-vlan3] port ethernet 0/4

## Slide 23
研究问题
实验内容
Trunk 实验

## Slide 24
研究问题
实验内容
Trunk 实验

## Slide 25
研究问题
实验内容
Trunk 实验

## Slide 26
研究问题
实验内容
Trunk 实验

## Slide 27
研究问题
实验内容
Trunk 实验
Trunk
分组实验环境

## Slide 28
研究问题
实验内容
Trunk （基本命令）
设置端口属性（port link-type trunk）
设置端口所属VLAN（port trunk permit vlan …）
[S3610A] interface Ethernet 0/1
# 进入端口0/1视图。
[S3610A-Ethernet 0/1]port link-type trunk
# 配置Ethernet 0/1端口为Trunk端口
[S3610A-Ethernet1/0/1]port trunk permit vlan all
# 允许所有VLAN通过

## Slide 29
研究问题
实验内容
Trunk （基本命令）
按图连接好实验设备，PC1、PC2、PC3、PC4的IP地址分别为10.110.10.1、10.110.10.2、10.110.10.3、10.110.10.4，子网掩码均设置为255.255.255.0。
建立VLAN2、VLAN3，通过配置将PC1和PC3所连端口包含到VLAN3中，通过配置将PC2和PC4所连端口包含到VLAN2中，将两台交换机的Ethernet 0/23端口设置为Trunk端口，并允许所有VLAN通过。
使用PING命令检查VLAN工作情况，测试PC1、PC2之间能否PING成功，测试PC1和PC3能否PING成功，测试PC2和PC4能否PING成功。

## Slide 30
1.
谢谢