## Slide 1
计算机网络
ComputerNetwork
授课人
邹永攀
日期
2025年4月17日
Computer Network Curriculum

## Slide 2
前讲复习
传输层
传输层协议概述
基本概念
协议对比
传输控制协议TCP
传输层的功能；与上下层之间的关系
进程、接口、套接字、端口号、进程标识
多路复用与多路分解
3.1~3.2，理解
用户数据报协议UDP
协议主要特点及适用范围
数据报格式（尤其报头）
校验和
协议主要特点及适用范围
数据报格式（尤其报头）
源端口号、目的端口号
发送序号、确认序号
URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN
报头长度、窗口、校验和
连接建立与释放
三次握手
四次挥手
重点
3.3，较为简单，要求理解，尤其报文格式及校验和计算
滑动窗口与确认重传
滑动窗口与流量控制
拥塞窗口与拥塞控制
重点+难点！

## Slide 3
3.4 传输控制协议
3.4.1 TCP协议的主要特点及应用
  支持面向连接的服务：打电话式、会话式通信
  支持字节流传输：字节管道、字节按序传输和到达
  支持全双工服务：一个应用进程可以同时收发数据、捎带确认
  支持建立多个并发的TCP连接（服务器同时响应多个连接）
  支持可靠传输服务：不丢失、不重复、有序
Notes: 全双工：
不支持广播
解释通信方式：
单工：单方向通信
半双工：双向异步
全双工： 双向同步
体现在三次握手四次挥手
可靠是对端对端来说的，不是传输过程中的完全可靠

## Slide 4
3.4 传输控制协议
3.4.1 TCP协议的主要特点及应用
注意：TCP传输单元是“报文段”

## Slide 5
3.4 传输控制协议
TCP报头
数据
0
15
31
报头长度
保留
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
窗口
选项及填充（<=40B）
固定长度部分
可变长度部分
源端口号
目的端口号
发送序号
确认序号
校验和
紧急指针
3.4.2 TCP报文格式
Notes: TCP有如此优势，得益于其报头设计之复杂，

## Slide 6
3.4 传输控制协议
TCP报头
数据
0
15
31
报头长度
保留
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
窗口
选项及填充（<=40B）
固定长度部分
可变长度部分
源端口号
目的端口号
发送序号
确认序号
校验和
紧急指针
3.4.2 TCP报文格式

## Slide 7
3.4 传输控制协议
TCP报头
数据
0
15
31
源端口号
目的端口号
目的端口号：表示TCP报文接收方的端口号
· 占16 bit，所能表示的序号范围是：0~(216-1)
源端口号：表示TCP报文发送方的端口号
· 占16 bit，所能表示的序号范围是：0~(216-1)
3.4.2 TCP报文格式

## Slide 8
3.4 传输控制协议
TCP报头
数据
0
15
31
源端口号
目的端口号
发送序号
发送序号（seq）：表示TCP数据字段的第一个字节的序号
· 连接建立时（即SYN=1），初始序号（ISN）由随机数生成器生成，发送端和接收端独立产生，可能不一样
· 占32 bit，所能表示的序号范围是：0~(232-1)
3.4.2 TCP报文格式
Notes: A->B : seq=100 ack =200 L =100 A数据范围是 100-199
B-> A :seq=200 B已经成功接受了100-199的数据，从第200开始
Ack=200 我希望你从200开始
L=150
A->B: seq=200 ,ack =350，L=xxx数据没规律

## Slide 9
3.4 传输控制协议
TCP报头
数据
0
15
31
源端口号
目的端口号
发送序号
确认序号
确认序号（ack）：只有当ACK位=1时有效，表示发送此报文段的进程期望接收的下一个新字节的序号。
· 确认序号=N+1，表示接收方已经成功接收了序号为N及之前的所有字节，要求发送方接下来应该发送
起始序号为N+1的字节段。
· 注意区分ack与ACK！
3.4.2 TCP报文格式

## Slide 10
3.4 传输控制协议
TCP报头
数据
0
15
31
报头长度
保留
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
窗口
源端口号
目的端口号
发送序号
确认序号
窗口值：指示当前进程可以接收的数据长度 (单位: 字节)。
· 准备接收下一个TCP报文的接收方，通知即将发送报文的发送方下一个报文中最多可以发送的字节数，
是发送方确定发送窗口的依据，是动态可变的。
3.4.2 TCP报文格式
Notes: 数据保存在有限的缓冲区，目的是流量控制
和网络的拥塞控制没有任何关系
发送窗口，拥塞窗口，接收窗口

## Slide 11
3.4 传输控制协议
TCP报头
数据
0
15
31
报头长度
保留
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
窗口
源端口号
目的端口号
发送序号
确认序号
报头长度：表示TCP报文首部的大小，单位是4字节
思考：和UDP报头中的长度字段有什么不同？该字段的取值范围是[5,15]，为什么?
3.4.2 TCP报文格式
Notes: If 报头长度：5 * 4字节 =20字节，首部长度为20字节，则选项填充为20B
取值范围：填充为0 ， 则长度为 20B，对应 5
填充为40B,长度为60B,对应15
和UDP区别：1.不包括数据部分 2. 单位是4 Byte

## Slide 12
3.4 传输控制协议
TCP报头
数据
0
15
31
报头长度
保留
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
窗口
源端口号
目的端口号
发送序号
确认序号
校验和
紧急指针
校验和：与UDP校验和的相同点：1）计算方式相同；2）也需要伪首部。
与UDP校验和的不同点：1）UDP校验和可选，TCP校验和必须；2）伪首部协议字段值为6。
固定长度部分
3.4.2 TCP报文格式
Notes: 0d 28 00 15 00000006 00000000 7002 4000 c 0 2900 00
目的端口号 16+5=21 FTP 控制连接
报头长度： TCP连接状态——六个控制位 ：

## Slide 13
3.4 传输控制协议
TCP报头
数据
0
15
31
报头长度
保留
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
窗口
选项及填充（<=40B）
固定长度部分
可变长度部分
源端口号
目的端口号
发送序号
确认序号
校验和
紧急指针
3.4.2 TCP报文格式

## Slide 14
3.4 传输控制协议
标志 | 说 明
SYN | 当SYN＝l，而ACK＝0时，表明这是一个建立连接请求报文，若对方同意建立该连接，则应在发回的报文中将SYN和ACK标志位同时置1。实质上，就是用SYN来代表Connection Request和Connection Accepted，用ACK位来区分这两种情况。
ACK | 确认号字段的值有效。只有当ACK＝l时，确认序号字段才有意义。当ACK＝0时，确认序号没有意义。
FIN | 终止连接。当FIN＝1时，表明数据已经发送完毕，并请求释放连接。
RST | 连接必须复位。当RST＝l时，表明出现严重差错，必须释放连接，然后重新建立连接。
URG | 此报文是紧急数据，应尽快传送出去。此标志位要与紧急指针字段配合使用，由紧急指针指出在本报文段中的紧急数据的最后一个字节的编号。
PSH | 将数据推向前。当PSH＝l时，请求接收方TCP软件将该报文立即推送给应用程序。
3.4.2 TCP报文格式
Notes: 后面三个了解，前面三个理解

## Slide 15
3.4 传输控制协议
TCP最大段长度（MSS）
定义：TCP报文数据部分的最大长度，不包括TCP报头长度。默认值为536字节
UDP 头部
UDP的数据部分
传输层
应用层报文
应用层
TCP 头部
TCP的数据
传输层
应用层报文
应用层
UDP：面向报文传输
TCP：面向字节传输
3.4.2 TCP报文格式

## Slide 16
3.4 传输控制协议
TCP最大段长度（MSS）
定义：TCP报文数据部分的最大长度，不包括TCP报头长度。默认值为536字节
  区别：MSS与窗口长度有什么区别？
  思考：MSS的值的大小应该如何选择？过大与过小分别有什么影响？
大小选择：1) 考虑协议开销，不能太小；2) 考虑分段导致的网络层开销和传输出错概率，不能太大；3) 考虑发送和接收缓冲区的限制
3.4.2 TCP报文格式
Notes: 太小：浪费资源变多，效率降低
太大：出错重传代价更大
窗口长度是收到的数据累计和 最大限制
MSS是单个TCP报文数据最大长度
！！记住概念和大小

## Slide 17
3.4 传输控制协议
捕捉一组完整的TCP会话通信过程，观察SYN, ACK, FIN, PSH, URG, RST会在什么情况下出现。
TCP报文段为什么没有字段定义数据字段的长度？这样做会有什么潜在的问题？
3. TCPv6的数据结构与TCPv4的数据结构有何不同？
3.4.2 TCP报文格式（拓展思考题）
Notes: 甲到乙：seq=200, ack=xxx,L=800B
反过来的seq=接受的ack，ack=seq+L=1000
TCP报文格式要有基本的理解，固定部分的20字节，不要求把所有都记下来，报头结构会给到大家 反正背下来就对了

## Slide 18
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程
建立连接阶段
· 3个报文段交互
数据双向传输阶段
· 以滑动窗口中的多个报文段为单位的双向传输
释放连接阶段
· 两个方向的连接，可以间隔开来释放
· 每个方向的连接释放，需要2个报文段

## Slide 19
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-连接建立
Closed
Closed
主动
被动
SYN-SENT
LISTEN
ESTABLISHED
SYN-RCVD
ESTABLISHED
Hey, connection request
OK, I agree to connect
OK, we can transfer data
数据传输
喂，听得到我说话吗？
听得到，你听得到我吗？
听到了，我们可以说话了
Alice
Bob

## Slide 20
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-连接建立
Closed
Closed
主动
被动
SYN-SENT
LISTEN
ESTABLISHED
SYN-RCVD
ESTABLISHED
数据传输
SYN=1, ACK=0, seq=x
SYN=1, ACK=1, seq=y, ack=x+1
ACK=1, seq=x+1, ack=y+1
建立连接阶段
· 客户端：发送连接建立请求，SYN=1，ACK=0，Seq=x。SYN=1的报文段不携带数据，但要消耗掉一个序号。
· 服务器端：收到请求并同意，SYN=1，ACK=1，Seq=y, ack=x+1。该报文段也是SYN=1的报文段，不携带数据，但要消耗掉一个序号
· 客户端：收到服务器的确认，并对此进行确认。
ACK=1, Seq=x+1, ack=y+1
Notes: 特殊情况：请求连接和确认连接 都会消耗一个序号，ack必须+1

## Slide 21
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-连接建立
Closed
Closed
主动
被动
SYN-SENT
LISTEN
ESTABLISHED
SYN-RCVD
ESTABLISHED
数据传输
SYN=1, ACK=0, seq=x
SYN=1, ACK=1, seq=y, ack=x+1
ACK=1, seq=x+1, ack=y+1
建立连接阶段
为什么要三次握手？一次、两次、四次行不行？
什么是 SYN 攻击？如何避免 SYN 攻击？
初始序列号为什么要动态随机选取而不能固定不变？
Notes: SYN攻击： 外部一直发送SYN请求给服务器，并且一直不回复，导致一直占用服务器的请求队列
Seq随机 ： 避免数据报文的错乱，如果初始序列号一定，失效的连接请求就会和后续的连接请求混淆
第二点是很容易被攻击

## Slide 22
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-连接释放
主动
被动
ESTABLISHED
ESTABLISHED
数据传输
FIN-WAIT-1
FIN-WAIT-2
CLOSE-WAIT
数据传输
TIME-WAIT
(2MSL)
LAST-ACK
CLOSED
CLOSED
断开连接
Hi，我有事下回聊
好的，你先忙
Alice
Bob
我有事也要先撤啦
好的，下回聊
客户机请求释放连接
服务器同意释放连接
服务器请求释放连接
客户机同意释放连接
Notes: 充分体现全双工特性： A撤销到B的单向连接
MSL : Maximum segment Lifetime 报文最大生存时间

## Slide 23
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-连接释放
主动
被动
ESTABLISHED
ESTABLISHED
数据传输
FIN-WAIT-1
FIN-WAIT-2
CLOSE-WAIT
数据传输
TIME-WAIT
(2MSL)
LAST-ACK
CLOSED
CLOSED
断开连接
FIN=1, seq=u
ACK=1, seq=v, ack=u+1
FIN=1, seq=w, ack=u+1
ACK=1, seq=u+1, ack=w+1
释放连接阶段
· 两个方向的连接，可以间隔开来释放
· 每个方向的连接释放，需要2个报文段
· MSL：Maximum Segment Lifetime,
最大报文生存时间，是任何报文段被丢
弃前在网络内的最长时间
为什么需要等待2MSL?
尽管有时FIN报文的数据字段长度=0(图中蓝色框Len=0)，但FIN报文仍需要消耗额外1个序列号
Notes: 客户端发出的确认报文可能会丢失，服务期只有收到确认报文才会CLOSED
2MSL：确保丢弃可以重发

## Slide 24
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程
思考以下两个问题
· Q1：假如客户端建立了到服务器的连接，传输了一些数据，但是客服端突发故障崩溃。此种情况下，服务器将处于一种什么状态？
保持定时器（服务器端）：每次收到客户端发来的消息就复位；定时器设定为2小时，超时则发送探测包。连续十个探测包还没收到回应，则中断连接。
· Q2：客户端最终进入的TIME-WAIT状态该如何实现？
时间等待定时器（客户端）：设定为报文寿命的2倍
万事大吉了吗？

## Slide 25
前讲复习
前讲复习
TCP连接建立与释放
TCP数据报格式
数据
报头
最大段长度MSS（定义、确定原则、计算）
源端口号、目的端口号
各占16位
校验和
三次握手
三次握手的基本过程
每次握手时，数据报的Seq、ack、SYN、ACK的变化
为什么要三次握手，而不能只进行两次？
四次挥手
四次挥手的基本过程
每次挥手时，数据报的Seq、ack、FIN、ACK的变化
每次挥手后，收发端进入的状态（能否收/发数据）
时间等待定时器（为什么等2MSL?）
保持定时器
发送序号
报头长度
确认序号
窗口
含义、自身占位数、单位等
URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN
连接建立和释放过程中的作用

## Slide 26
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-拓展
建立连接阶段
为什么要三次握手？一次、两次、四次行不行？
SYN请求包
ACK确认
ACK
一次握手显然不可行，因为没有收到对方的任何回复，无法确定对方是否同意建立连接并进行通信。

## Slide 27
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-拓展
建立连接阶段
为什么要三次握手？一次、两次、四次行不行？
SYN请求包
ACK确认
ACK
四次握手肯定可以，但是相比于三次握手，没有增加任何必要的信息，浪费了信道资源，没有必要。
ACK确认

## Slide 28
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-拓展
建立连接阶段
为什么要三次握手？一次、两次、四次行不行？
SYN请求包
ACK确认
ACK
（1）客户端和服务器无法通过两次握手确认彼此的收发功能是否正常
客户端发ok，收？
服务器发ok，收ok
（2）客户端与服务器之间的序列号无法同步，也就是服务器返回的确认可能会丢失，导致客户端无法知道服务器的起始序列号，自然无法保证可靠性
（3）防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了服务器端
参考文献：《计算机网络（第七版）》（谢希仁著）；RFC 793

## Slide 29
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-拓展
建立连接阶段
什么是 SYN 攻击？如何避免 SYN 攻击？
SYN请求包
ACK确认
ACK
SYN攻击也叫SYN洪泛（SYN Flood），是指攻击者发送大量的SYN包给服务器，但是并不回复ACK包，导致连接处于“半打开” 状况，消耗了服务器大量的资源。当合法用户发送SYN包请求建立连接时，服务器由于资源被占用而拒绝与其连接并提供服务。因此，SYN攻击属于拒绝服务攻击（Denial-of-service attack）
应对措施主要包括：过滤（Filtering）、增加积压（Increasing Backlog）、减少SYN-RECEIVED定时（Reducing SYN-RECEIVED Timer）、SYN缓存（SYN Cache）等
参考文献：RFC 4987

## Slide 30
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-拓展
建立连接阶段
什么是 SYN 攻击？如何避免 SYN 攻击？
SYN请求包
ACK确认
ACK
SYN攻击也叫SYN洪泛（SYN Flood），是指攻击者发送大量的SYN包给服务器，但是并不回复ACK包，导致连接处于“半打开” 状况，消耗了服务器大量的资源。当合法用户发送SYN包请求建立连接时，服务器由于资源被占用而拒绝与其连接并提供服务。因此，SYN攻击属于拒绝服务攻击（Denial-of-service attack）
应对措施主要包括：过滤（Filtering）、增加积压（Increasing Backlog）、减少SYN-RECEIVED定时（Reducing SYN-RECEIVED Timer）、SYN缓存（SYN Cache）等
参考文献：RFC 4987

## Slide 31
3.4 传输控制协议
3.4.3 TCP基本通信过程-拓展
建立连接阶段
初始序列号为什么每次都要动态随机选取而不能固定不变？
SYN, seq= ISN_C
ACK确认
ACK
C（非法）
A（合法）
C假冒A的IP

## Slide 32
前讲复习
为什么TCP释放连接用了4个报文段，而TCP建立连接只需要3个？
对于数据字段长度=0的SYN/FIN报文段S，假定S的序号为x，为什么其ACK报文段的序号等于x+1？
请查阅TCP状态机图示，了解客户机和服务器在TCP通信过程中的状态变化
参考资料：
[1] Kevin R. Fall 著，吴英等 译。《TCP/IP详解 卷1：协议》
[2] F.Kurose James等 著，陈鸣 译。《计算机网络：自顶向下方法》
3.4.3 TCP基本通信过程（拓展学习）