## Slide 1
计算机网络
ComputerNetwork
汇报人
邹永攀
日期
2024年6月3日
Computer Network Curriculum

## Slide 2
前讲复习
网络层
IP地址
补充协议
IP分组
NAT地址转换技术
标准分类IP地址（二级结构）
A/B/C/D/E五类标准IP地址的划分
某些特殊IP地址的作用
划分子网IP地址（三级结构）
子网划分的原因
子网划分的方式（子网掩码、子网IP）
不均等子网划分
IP分组的分段与组装
怎么计算
标识、标志、段偏移
IP分组头格式及各数据域的含义
分组头长度、总长度
生存时间、头校验和
路由算法
地址解析协议ARP
互联网控制报文协议ICMP
协议的作用
差错报文
协议的分类
查询报文
基本概念（路由、网关、跳数等）
路由选择算法和路由表
路由协议
外部网关协议EGP（BGP协议）
内部网关协议IGP
路由信息协议RIP
最短路径优先协议OSPF
CIDR IP地址（二级结构）
CIDR划分子网的方式
引入CIDR的原因
重难点
重难点

## Slide 3
4.4 IPv4分组格式
4.4.1 IPv4分组结构
最多40B
占位4bit，单位4B，范围[5,15]
（20B）
（40B）
占位16bit，单位是字节
有效数据长度=总长度-分组头长度
占16bit，只做头部校验，不含数据
Notes: 这个格式一定会给到大家，所以不要求记忆，但是要求理解各个字段的含义

## Slide 4
4.4 IPv4分组格式
4.4.1 IPv4分组结构
版 本 字 段：占4bit，4代表IPv4，6代表IPv6
服务类型字段：占8bit，指示路由器如何处理分组
第一行
分 组 头 长 度：占4bit，单位4B，范围[5,15]
总 长 度：占16bit，单位是字节，表示分组头长度和数据长度之和
  · 优先级：分组传输时，需要网络提供优先服务
  · 延迟D（delay），（delay）、可靠性R（reliability）、
  吞吐量T（throughput）、成本C（cost）
Notes: 分组头长度和TCP一样
但是总长度和UDP一样，包含数据，因此可以通过 总长度-分组头长度 得到数据部分长度
服务类型不要求掌握

## Slide 5
4.4 IPv4分组格式
4.4.1 IPv4分组结构
生存时间TTL：占8bit，表示分组在网络中的存活时间，以跳数来计数
头部校验和：用于头部校验
第三行
协议：占8bit，表示IP的高层协议类型，可选值如表中所示
  · 避免分组在网络中循环转发
  · 当TTL=0时，丢弃分组
  · 不负责数据校验
  · 降低延迟，提高效率
值 | 上层协议 | 值 | 上层协议
1 | ICMP | 50 | ESP(IPSec)
2 | IGMP | 51 | AH(IPSec)
6 | TCP | 89 | OSPF
8 | EGP | 41 | IPv6
17 | UDP |  | 
Notes: TTL：跳转计数，表示在网络中最多跳 TTL 次
避免分组陷入到一个循环路径，一直传播，占用带宽
协议不要求掌握

## Slide 6
4.4 IPv4分组格式
4.4.1 IPv4分组结构
标识：占16bit，用来标识不同的IP分段，最多能分配216-1个ID
段偏移：占13bit，表示分段在整个分组中的相对位置，以8字节为单位进行计数，因此分段长度应为8字节的整数倍
第二行
标志：占3bit，最高位固定为0，中间位为DF，最低位为MF
  · DF=1，表示接收节点不能对分组进行分段。反之，则可
  · MF=0，表示接收的是最后一个分段。反之，则不是
Notes: DF : Don’t fragment 不是说这个分组不分段，而是这个分组是否从分段得到，如果不是从分段得到，DF=1 ，从分段得到--后面的例子
MF=1表示这个分段不是最后分段，表示后面还有更多分段 More
这几个一定要掌握：
段偏移：（类似计系中的对齐） 以8B为单位，相对于第一个分组的数据部分的偏移量，且只看数据部分
偏移量代表的是原始未分片数据报的数据部分中的位置

## Slide 7
4.4 IPv4分组格式
4.4.2 IPv4分组的分段与组装
含义：链路帧的数据字段的最大长度，也就是封装链路帧时允许的IP分组大小上限
含义：TCP报文数据部分的最大长度，不包括TCP报头长度，默认值为536字节
最大传输单元（MTU）
特点：（1）不同网络的MTU大小不同；（2）规定IP分组的最大长度为65535字节；
（3）MTU一般小于IP分组长度，因此需要将IP分组分割成若干个较小的段，
每个段的长度不超过MTU
思考：请对比辨析TCP最大段长度MSS与最大传输单元MTU之间的关系？
TCP最大段长度（MSS）
Notes: MTU Maximum Transmission Unit：链路层对 从网络层得到的IP分组（分组头+报文（数据+传输层报头）） 限制大小
MSS Maximum Segment Size： 传输层 限制 数据部分的大小
e.g. 分组头 20B , 数据： 1800B , MTU=800B
所以一个IP分组的数据部分最大长度为 780B
所以IP分组分为 20B-780B 、20B-780B 、20B-240B
问题是不符合段偏移： 第一次分组的段偏移为0 （从数据部分开始），第二个段偏移为780/8（整个分组） 不是8的倍数
所以切割的IP分组数据部分必须是8的倍数 —— 776 B
20B-776B-20B-776B-20B-248B
第二个段偏移 776/8 第三个段偏移 776*2/8

## Slide 8
4.4 IPv4分组格式
4.4.2 IPv4分组的分段与组
IP 分组/段的数据部分
IP 头部
网络层
应用层数据
应用层
TCP 头部
传输层
TCP包的数据部分
链路帧的数据部分
帧头
帧尾
链路层
01010101010101010010011111000001110101010100101001010101
物理层
MSS：限制TCP包的数据部分的大小，也即限制了应用层数据的大小
MTU：限制链路帧的数据部分的大小，也即限制了IP分组大小

## Slide 9
4.4 IPv4分组格式
4.4.2 IPv4分组的分段与组装
思考：段偏移、DF、MF值是如何计算的？
例：一IP分组的数据长度为2200字节，头部长度为20字节，MTU大小为820字节。试问是否需要分段？如需，怎么分段？

## Slide 10
4.4 IPv4分组格式
4.4.2 IPv4分组的分段与组装
Notes: IP分组核心考点：
1.关键字段理解 ——主要选择题 取值范围/单位/…
2.IP分组的分段要会算 ——