## Slide 1
前讲复习
数据链路层
基本概念
主要功能
链路、数据链路
物理链路、逻辑链路、通路
比特流、帧、IP分段、TCP包、数据
链路管理
帧同步
流量控制
差错控制
透明传输、寻址
介质访问控制（CSMA/CD）
单帧停止等待协议
连续发送ARQ协议
滑动窗口协议
拉回重发协议（GBN）
选择重发协议（SR）
检错码
纠错码
奇偶校验码
校验和
CRC校验码

## Slide 2
第6章 物理层协议与数据通信
物理层协议主要功能 （6.1，简单，了解）
信息、数据、信号之间关系 （6.2，简单，理解）
数据编码技术 （6.3，较难，了解）
传输介质类型及主要特征 （6.5，简单，掌握）
数据通信速率和带宽的定义 （6.6，简单，理解）
多路复用技术 （6.7，简单，理解）

## Slide 3
6.1 物理层的基本概念
处于网络体系结构最底层，向数据链路层提供比特流传输服务
数据链路通过物理层接口传送比特流数据
将比特流进行编码，信号通过传输介质传输给下一个结点物理层
5.1.1 物理层的主要服务功能

## Slide 4
6.3 数据编码技术
6.3.1 数据编码类型
数据与数据编码关系

## Slide 5
6.3 数据编码技术
6.3.2 模拟数据编码方法
移幅键控ASK
移频键控FSK
移相键控PSK
  绝对调相
  相对调相
  多相调制

## Slide 6
6.3 数据编码技术
6.3.4 脉冲编码调制方法
Notes: 掌握
流程：采样-量化-编码
采样频率越高越好，最大频率的两倍
最小值0.12，最大值1.52，假设用8个bit，即量化等级 = (1.52-0.12) / 2^8 ，划分范围
掌握
流程：采样-量化-编码
采样频率越高越好，最大频率的两倍
最小值0.12，最大值1.52，假设用8个bit，即2^8 ，量化等级 = (1.52-0.12) / 2^8 ，划分范围

## Slide 7
6.4 数据通信系统结构与通信方式
6.4.1 数据通信系统结构
数据通信系统基本结构

## Slide 8
6.4 数据通信系统结构与通信方式
6.4.2 数据通信方式
串行通信与并行通信
串行通信：收发双方建立一条信道
并行通信：收发双方建立多条信道

## Slide 9
6.4 数据通信系统结构与通信方式
6.4.2 数据通信方式
Notes: 双向吞吐量翻倍

## Slide 10
6.4 数据通信系统结构与通信方式
6.4.2 数据通信方式
同步传输工作原理 异步传输工作原理

## Slide 11
6.5 传输介质
6.5.1 双绞线
Notes: 看书，掌握不同介质特点

## Slide 12
6.5 传输介质
6.5.2 同轴电缆
基带同轴：仅用于数字信号传输
宽带同轴：用于数字信号和模拟信号传输（频分多路复用）

## Slide 13
6.5 传输介质
6.5.3 光纤
光纤结构与传输原理
光纤传输系统结构

## Slide 14
6.5 无线与卫星通信技术
6.5.4 电磁波谱与移动通信

## Slide 15
6.5 无线与卫星通信技术
6.5.4 电磁波谱与移动通信
频段划分 | 频率范围
低频（LF） | 30~300kHz
中频（MF） | 300kHz~3MHz
高频（HF） | 3~30MHz
甚高频（UHF） | 30~300MHz
特高频（VHF） | 300MHz~3GHz
超高频（SHF） | 3-30GHz
极高频（EHF） | >30GHz

## Slide 16
6.5 无线与卫星通信技术
6.5.4 电磁波谱与移动通信
高频无线电波的传播路径

## Slide 17
6.5 无线与卫星通信技术
6.5.4 电磁波谱与移动通信
蜂窝无线通信
第一代移动通信（模拟方式），语音信息以模拟信号传输
第二代移动通信2G（数字方式），GSM、TDMA等数字制式，手机接入互联网
第三代移动通信3G，实现互联网无缝漫游，处理音乐、图像、视频、网页浏览，电子商务活
第四代移动通信4G，高速上网，已经商用

## Slide 18
6.5 无线与卫星通信技术
6.5.4 电磁波谱与移动通信
卫星通信的工作原理
卫星通信

## Slide 19
6.6 数据传输速率的定义与信道速率的极限
6.6.1 数据传输速率的定义
数据传输速率：S=1/T（T 发送每个比特所需时间），网络系统重要标志
每秒传输数据代码比特数（bit/s，bps）
注意几点：
指结点向传输介质发送数据速率，即为发送速率
计算速率用十进制，1kbps = 1000bps ≠ 1024bps（存储用二进制）
比特率B（波特）：用于模拟信号传输（每秒载波调制变化数，1/s）
数据传输速率S（bps）、波特率B（baud）关系：S = B·log2 k

## Slide 20
6.6 数据传输速率的定义与信道速率的极限
6.6.1 数据传输速率的定义
波特率（baud） | 多相调制的相数 | 数据传输速率（bps）
1200 | 二相调制（k=2） | 1200
1200 | 四相调制（k=4） | 2400
1200 | 八相调制（k=8） | 3600
1200 | 十六相调制（k=16） | 4800

## Slide 21
6.6 数据传输速率的定义与信道速率的极限
6.6.2 信道带宽与香农定理
香农定理：在有随机热噪声信道中传输数据信号，传输速率Rmax为Rmax=B·log2(1+S/N)（bps）
B：信道带宽（Hz）、S/N：信噪比
香农定理给出有限带宽、有热噪声信道的最大传输速率极限值
最大传输速率与带宽之间存在明确关系，可以用“带宽”表示“传输速率”

## Slide 22
6.7 多路复用技术
6.7.1 多路复用的基本概念
多路复用系统的结构与功能

## Slide 23
6.7.2 多路复用技术
6.7 多路复用技术
频分多路复用FDM：设置互不重叠多个频率信道，传输多路信号
波分多路复用WDM：光纤上复用多路光载波信号（光频分复用）
时分多路复用TDM：为多个信道分配互不重叠时间片，传输多路信号
码分多路复用CDM：3G手机移动通信共享信道方法（CDMA）
正交频分多路复用OFDM：一种特殊的多载波传输技术

## Slide 24
6.7.2 多路复用技术
6.7 多路复用技术
频分多路复用FDM：设置互不重叠多个频率信道，传输多路信号
波分多路复用WDM：光纤上复用多路光载波信号（光频分复用）
时分多路复用TDM：为多个信道分配互不重叠时间片，传输多路信号
码分多路复用CDM：3G手机移动通信共享信道方法（CDMA）
正交频分多路复用OFDM：一种特殊的多载波传输技术

## Slide 25
6.7.2 多路复用技术-时分多路复用
6.7 多路复用技术
同步时分多路复用
将时间片预先分配给各个信道，时间片固定不变，各个信道发送和接收必须同步
统计时分多路复用
异步时分多路复用，允许动态地分配时间片

## Slide 26
6.7.2 多路复用技术-时分多路复用
6.7 多路复用技术
同步时分

## Slide 27
6.7.3 多路复用技术-频分多路复用
6.7 多路复用技术
在一条通信线路上设置多个信道
每个信道中心频率不同，各信道频率范围互不重叠
一条通信线路可以同时传输多路信号

## Slide 28
6.7.4 多路复用技术-波分多路复用
6.7 多路复用技术
一根光纤上复用多路光载波信号（光的频分多路复用）
共享光纤远距离传输