## Slide 1
计算机网络
ComputerNetwork
汇报人
邹永攀
日期
2025年5月29日
Computer Network Curriculum

## Slide 2
前讲复习
网络层
IP地址
补充协议
IP分组
NAT地址转换技术
标准分类IP地址（二级结构）
A/B/C/D/E五类标准IP地址的划分
某些特殊IP地址的作用
划分子网IP地址（三级结构）
子网划分的原因
子网划分的方式（子网掩码、子网IP）
不均等子网划分
IP分组的分段与组装
怎么计算
标识、标志、段偏移
IP分组头格式及各数据域的含义
分组头长度、总长度
生存时间、头校验和
路由算法
地址解析协议ARP
互联网控制报文协议ICMP
协议的作用
差错报文
协议的分类
查询报文
基本概念（路由、网关、跳数等）
路由选择算法和路由表
路由协议
外部网关协议EGP（BGP协议）
内部网关协议IGP
路由信息协议RIP
最短路径优先协议OSPF
CIDR IP地址（二级结构）
CIDR划分子网的方式
引入CIDR的原因
重难点
重难点

## Slide 3
4.4 IPv4分组格式
4.4.1 IPv4分组结构
最多40B
占位4bit，单位4B，范围[5,15]
（20B）
（40B）
占位16bit，单位是字节
有效数据长度=总长度-分组头长度
占16bit，只做头部校验，不含数据

## Slide 4
4.4 IPv4分组格式
4.4.1 IPv4分组结构
版 本 字 段：占4bit，4代表IPv4，6代表IPv6
服务类型字段：占8bit，指示路由器如何处理分组
第一行
分 组 头 长 度：占4bit，单位4B，范围[5,15]
总 长 度：占16bit，单位是字节，表示分组头长度和数据长度之和
  · 优先级：分组传输时，需要网络提供优先服务
  · 延迟D（delay），（delay）、可靠性R（reliability）、
  吞吐量T（throughput）、成本C（cost）

## Slide 5
4.4 IPv4分组格式
4.4.1 IPv4分组结构
生存时间TTL：占8bit，表示分组在网络中的存活时间，以跳数来计数
头部校验和：用于头部校验
第三行
协议：占8bit，表示IP的高层协议类型，可选值如表中所示
  · 避免分组在网络中循环转发
  · 当TTL=0时，丢弃分组
  · 不负责数据校验
  · 降低延迟，提高效率
值 | 上层协议 | 值 | 上层协议
1 | ICMP | 50 | ESP(IPSec)
2 | IGMP | 51 | AH(IPSec)
6 | TCP | 89 | OSPF
8 | EGP | 41 | IPv6
17 | UDP |  | 

## Slide 6
4.4 IPv4分组格式
4.4.1 IPv4分组结构
标识：占16bit，用来标识不同的IP分段，最多能分配216-1个ID
段偏移：占13bit，表示分段在整个分组中的相对位置，以8字节为单位进行计数，因此分段长度应为8字节的整数倍
第二行
标志：占3bit，最高位固定为0，中间位为DF，最低位为MF
  · DF=1，表示接收节点不能对分组进行分段。反之，则可
  · MF=0，表示接收的是最后一个分段。反之，则不是

## Slide 7
4.4 IPv4分组格式
4.4.2 IPv4分组的分段与组装
含义：链路帧的数据字段的最大长度，也就是封装链路帧时允许的IP分组大小上限
含义：TCP报文数据部分的最大长度，不包括TCP报头长度，默认值为536字节
最大传输单元（MTU）
特点：（1）不同网络的MTU大小不同；（2）规定IP分组的最大长度为65535字节；
（3）MTU一般小于IP分组长度，因此需要将IP分组分割成若干个较小的段，
每个段的长度不超过MTU
思考：请对比辨析TCP最大段长度MSS与最大传输单元MTU之间的关系？
TCP最大段长度（MSS）

## Slide 8
4.4 IPv4分组格式
4.4.2 IPv4分组的分段与组
IP 分组/段的数据部分
IP 头部
网络层
应用层数据
应用层
TCP 头部
传输层
TCP包的数据部分
链路帧的数据部分
帧头
帧尾
链路层
01010101010101010010011111000001110101010100101001010101
物理层
MSS：限制TCP包的数据部分的大小，也即限制了应用层数据的大小
MTU：限制链路帧的数据部分的大小，也即限制了IP分组大小

## Slide 9
4.4 IPv4分组格式
4.4.2 IPv4分组的分段与组装
思考：段偏移、DF、MF值是如何计算的？
例：一IP分组的数据长度为2200字节，头部长度为20字节，MTU大小为820字节。试问是否需要分段？如需，怎么分段？

## Slide 10
4.4 IPv4分组格式
4.4.2 IPv4分组的分段与组装

## Slide 11
4.4 IPv4分组格式
1. 一个IP分组的长度为3000B（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为1020B。试问应当划分为几个分组段？每段的数据字段长度、段偏移字段和MF标志应为什么数值？
4.4.2 IPv4分组的分段与组装-随堂练习题
答：分为3个数据报片
原始数据报 ： 总长度3000B，数据长度2980B MF=0，段偏移为0
第一个数据报片：总长度 1020B，数据长度1000B，MF1，段偏移为0
第二个数据报片：总长度 1020B，数据长度1000B，MF1，段偏移为125
第三个数据报片：总长度 1000B，数据长度980B，MF0，段偏移为250