## Slide 1
2.6 域名系统与DNS服务
2.6.1 DNS服务的概念
DNS的作用
  主机域名转换成IP地址
  能够方便访问各种网络资源和服务
  实现互联网应用层协议的基础

## Slide 2
2.6 域名系统与DNS服务
2.6.1 DNS服务的概念
DNS系统的功能
  名字空间定义：系统提供所有可能出现的结点命名的名字空间
  名字注册：为主机分配在全网具有唯一性的名字
  名字解析：提供有效的主机名与网络IP地址转换机制

## Slide 3
2.6 域名系统与DNS服务
2.6.2 域名结构
  主机名字要求全局唯一，能在整个互联网通用
  便于管理（名字分配、确认、回收）
  便于映射，域名与IP地址之间映射（关键问题映射效率）

## Slide 4
2.6 域名系统与DNS服务
2.6.3 DNS服务的实现
域名空间与资源记录
  按照树形名字空间结构，域名相关数据技术规范建立
  域名空间树上每个结点和叶子用一组信息命名
  域名查询就是从某个域的域名集合中抽取某类特殊信息的过程
域名服务器
  保存域名树结构和对应信息的服务器程序
  拥有对部分域名空间树完整信息的解析（授权服务器）
  授权服务器所管理的是“区域”（zone）域名信息
地址解析程序：从域名服务器中检索客户请求查询的域名所对应的IP地址

## Slide 5
2.6 域名系统与DNS服务
2.6.3 DNS服务的实现
三者关系
  通过对本地地址解析程序系统调用，对域名系统进行访问
  从地址解析角度看，域名系统是由数量未知的域名服务器构成的系统，每个域名服务器存储整个域名空间树数据的一部分
  从域名服务角度看，域名系统由相互独立（称为“区域”）的本地数据集构成的
DNS系统3个基本构件：域名数据库、服务、用户

## Slide 6
2.6 域名系统与DNS服务
2.6.4 域名解析的基本原理
域名解析的基本概念
  域名解析器：将域名转换为对应的IP地址的过程
  控制面板→TCP/IP→属性
域名解析算法
  递归解析
  反复解析

## Slide 7
2.6 域名系统与DNS服务
2.6.4 域名解析的基本原理
递归解析
Notes: 所谓递归解析,简单来说就是你向一个域服务器提出递归解析请求，域服务器就全权帮你解析域名，就是在他的授权域内有这个解析的返回信息给你，没有的话也会交给它自动帮你找域外的服务器分析，直到把结果返回给你

## Slide 8
2.6 域名系统与DNS服务
2.6.4 域名解析的基本原理
迭代解析（反复解析）
Notes: 非递归解析就是当在它域内找不到解析的时候就只会把其他有可能的服务器地址告诉你，要你的电脑自己再发请求到另外的服务器进行分析.

## Slide 9
2.6 域名系统与DNS服务
2.6.5 域名系统的高速缓存
复制：每个根目录被复制，该服务器副本存放在整个网络上。当一个新的网络加入互联网时，在本地的DNS服务器中配置一个根服务器表
缓存：使用高速缓存优化查询开销。每个服务器都保留了一个域名缓存，查询一个新的域名时，服务器将该绑定的一个副本置于它的缓存中