## Slide 1
第4 章 网络层
4.3 网络层~CIDR
类别域间路由 CIDR
CIDR地址块
路由聚合 (route aggregation)
路由聚合示例
最长前缀匹配
问题

## Slide 2
类别域间路由 CIDR
  CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
  CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。
  IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。
CIDR 使用“斜线记法”(slash notation)，它又称为 CIDR 记法，即在 IP 地址面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中 1 的个数）。例如： 220.78.168.0/24

## Slide 3
2. CIDR地址块
  CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”
  128.14.32.0/20 表示的地址块共有 212 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 12 位）。
  这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
  在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”
  128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
  128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255
  全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。
128.14.32.0=128.14.0010 0000
128.14.47.0=128.14.0010 1111

## Slide 4
3. 路由聚合 (route aggregation)
  一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
  路由聚合有利于减少路由器之间的路由选择信息的交换，从而提高了整个互联网的性能。
  路由聚合也称为构成超网 (supernetting)。
  CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。
  对于 /20 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。 斜线记法中的数字就是掩码中1的个数。

## Slide 5
4. 路由聚合示例
校园网地址 200.24.16.0/20 11001000 00011000 00010000 00000000
计算机学院地址 200.24.16.0/23 11001000 00011000 00010000 00000000
数学学院地址 200.24.18.0/23 11001000 00011000 00010010 00000000
物理学院地址 200.24.20.0/23 11001000 00011000 00010100 00000000
化学学院地址 200.24.22.0/23 11001000 00011000 00010110 00000000
材料学院地址 200.24.24.0/23 11001000 00011000 00011000 00000000
管理学院地址 200.24.26.0/23 11001000 00011000 00011010 00000000
经济学院地址 200.24.28.0/23 11001000 00011000 00011100 00000000
外语学院地址 200.24.30.0/23 11001000 00011000 00011110 00000000

## Slide 6
4. 路由聚合示例
IP地址汇聚效果：
互联网中的路由器到主路由器只需1个表项，即200.24.16.0/20，而不是8个表项

## Slide 7
5. 最长前缀匹配
  使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果
  应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配 (longest-prefix matching)。
  网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体 (more specific) 。
  最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。
某路由器R收到目地址为D=202.0.71.132 =202.0.0100 0111.132的IP数据报
R路由表有两个表项与D匹配：
R1: 202.0.68.0/22 =202.0.0100 01**.**** ****
R2: 202.0.71.128/25=202.0.0100 0111.1*** ****
则依据最长前缀匹配原则，路由器R选择R2表项转发该IP数据报

## Slide 8
6. 问题
  1.“一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。”，试问这些被路由聚集表示的上千个子网络表项真的在路由器中消失了吗？