## Slide 1
第4 章 网络层
4.4 网络层~NAT
NAT (Network Address Translation) 基本概念
NAT的工作原理
对NAT评价
问题

## Slide 2
NAT (Network Address Translation) 基本概念
  解决IP地址短缺，有效快速补救办法。
  四类应用领域
    ISP、ADSL、有线电视地址分配
    移动无线接入地址分配
    需要严格控制访问的内部网络
    与防火墙相结合的应用

## Slide 3
1. NAT基本概念
使用NAT技术的结构

## Slide 4
2. NAT的工作原理
  “一对一”（静态NAT）
  “多对多”（动态NAT）
像80, 3342, 5001是传输层TCP/UDP协议使用的端口号字段,用于在互联网范围内标识OS应用进程的类型，如80表示Web应用
NAT软件通过维护一张源(IP地址,端口)到目的(IP地址,端口)的转换表,就可以完成互联网IP数据报到专用网IP数据报的内容转发

## Slide 5
3. 对NAT评价
  违反IP地址结构模型设计原则（地址结构基础是每个IP均标识一个网络接入）
    NAT需要额外增加一个端口信息，并通过NAT转换表完成标识一个网络接入
  由无连接变成有连接（维持专用/公用IP、端口号映射关系，互联网变脆弱）
  破坏TCP/IP分层结构原则（修改分组头）
  给P2P应用实现带来困难（破坏文件/语音共享机制）
  高层协议安全性有影响

## Slide 6
4. 问题
  1.“给P2P应用实现带来困难（破坏文件/语音共享机制）”，试查阅资料给出具体原因。
  2. 存在实现NAT功能的开源纯软件产品吗？