## Slide 1
第6章 数据通信与物理层协议

## Slide 2
物理层提供的服务：
处于网络体系结构最底层，向数据链路层提供比特流传输服务
数据链路通过物理层接口传送比特流数据
将比特流进行编码，信号通过传输介质传输给下一个节点物理层
物理层主要功能：
物理连接建立 、维护与释放
比特流传输
物理层的主要功能

## Slide 3
物理层的接口特性
接口特性
机械特性：指明物理接口的形状、尺寸、引脚数、排列等等。
电子特性：指明物理层接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压表表示种意义。
规范特性：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

## Slide 4
物理层的接口的特性
点-点通信线路物理层协议：
EIA-232-C标准规定了计算机串行通信接口与调制解调器之间物理接口（机械、电气、功能、规程）具体参数与工作流程
家庭接入通过ADSL物理层协议（上行/下行传输速率标准、传输信号编码格式、电平、同步方式、连接接口等内容）
线缆调制解调器（有线电视线缆接入）物理层标准有：“线缆数据业务接口规范DOCSIS”、IEEE802.14物理层标准
广播通信线路物理层协议
广播通信线路：有线、无线
有线传输介质（以太网802.3协议）包括多个物理层协议
无线局域网（IEEE802.11）物理层标准：跳频扩频、直接序列扩频
无线个人区域网（IEEE802.15.4）物理层标准：无 线信道频段、调制方式、信号编码方式、发射与接收功率、同步方式

## Slide 5
数据的传输-信号
信号：数据的电气或电磁表现。
分类：模拟信号，数字信号
  通信系统数据：模拟数据（具有连续变化值，如音频数据）、数字数据（离散值，如0、1比特数）
  电信：模拟信号（电平幅度连续变化）、数字信号（离散信号，比特0、1表示不同电平信号）

## Slide 6
数据的传输-信号
基带传输：
  通过数字信道直接传输数字信号
  信号的传输占据传输截至从零到最大值之间的全部频率
  有线传输介质常用方法，如以太网IEEE 802.3
频带传输：
  用调制解调器调节信号的振幅、相位或者频率来传输比特（模拟信号）
  信号占据了以载波信号频率为中心的一段频带
  无线传输介质常用的方法，如无线局域网IEEE 802.11

## Slide 7
数据编码技术

## Slide 8
数字信号数据编码
非归零码
曼彻斯特编码
差分曼彻斯特编码

## Slide 9
模拟信号数据编码
移幅键控ASK
移频键控FSK
移相键控PSK
  绝对调相
  相对调相

## Slide 10
脉冲编码调制
模拟信号数字化 , 如语音、图像数字化
采样、量化、编码

## Slide 11
脉冲编码调制
采样：每隔一段时间，取模拟信号电平
  采样率: f = 1/T ≥ 2B (B：信道带宽)
  Nyquist Sample Theorem

## Slide 12
脉冲编码调制
量化
编码

## Slide 13
小结：
物理处于网络体系结构最底层，向数据链路层提供比特流传输服务
物理层主要功能：
  物理连接的建立 、维护与释放
  比特流传输
物理层上的数据是以信号的方式进行传输的
  数字信号：非归零码为代码，以曼彻斯特编码，差分曼彻斯特编码
  模拟信号：移幅键控ASK、移频键控FSK和移相键控PSK
  模拟信号转数字信号：脉冲编码调制

## Slide 14
数据通信系统结构
在通信线路上
传输的模拟型号

## Slide 15
数据传输速率的定义
数据传输速率：S=1/T（T 发送每个比特所需时间），网络系统重要标志
  每秒传输数据代码比特数（bit/s，bps）
注意几点：
  指节点向传输介质发送数据速率，即为发送速率
  计算速率使用十进制，1kbps = 1000bps ≠ 1024bps（存储计算用二进制）
  比特率B（波特）：用于模拟信号传输（每秒载波调制变化数，1/s）
  数据传输速率S（bps）、波特率B（baud）关系
S = B·log2 k

## Slide 16
信道带宽与香农定理
香农定理：在有随机热噪声信道中传输数据信号，传输速率Rmax为：
Rmax=B·log2(1+S/N)（bps）
B：信道带宽（Hz）、S/N：信噪比
香农定理给出有限带宽、有热噪声信道的最大传输速率极限值
最大传输速率与带宽之间存在明确关系，可以用“带宽”表示“传输速率”

## Slide 17
数据通信方式
数据各位在数据线上的发送方式：串行/并行通信
允许的传输方向：单工/半双工/全双工通信
同步方案的不同：同步/异步通信

## Slide 18
串行通信与并行通信
串行通信：收发双方建立一条信道
并行通信：收发双方建立多条信道

## Slide 19
单工、半双工、全双工通信

## Slide 20
同步传输、异步传输
同步传输工作原理 异步传输工作原理

## Slide 21
传输介质
有线传输介质
  双绞线、同轴电缆、光纤
无线传输介质：
  无线电波、红外线、微波、卫星等

## Slide 22
双绞线
非屏蔽双绞线
屏蔽双绞线

## Slide 23
同轴电缆
基带同轴：仅用于数字信号传输
宽带同轴：用于数字信号和模拟信号传输（频分多路复用）

## Slide 24
光纤
光纤结构与传输原理
光纤传输系统结构

## Slide 25
电磁波谱与移动通信

## Slide 26
蜂窝移动通信
第一代移动通信（模拟方式），语音信息以模拟信号传输
第二代移动通信2G（数字方式），GSM、TDMA等数字制式，手机接入互联网
第三代移动通信3G，实现互联网无缝漫游，处理音乐、图像、视频、网页浏览，电子商务活
第四代移动通信4G，高速上网，已经商用

## Slide 27
十年一代， 5G将开启移动通信新纪元

## Slide 28
海量连接物联网（mMTC）
100万连接/平方公里
超低时延高可靠通信（uRLLC）
1ms时延
3D 视频, UHD 屏幕
基于云的办公
增强现实
Voice
时延可靠性敏感应用
智慧城市
自动驾驶
智能家居
增强型移动互联网（eMBB）
20Gbps峰值速率
工业自动化
ITU定义5G三大应用场景：eMBB，mMTC，uRLLC

## Slide 29
华为数十年如一日持续投入基础研究，推动5G端到端系统商用化

## Slide 30
多路复用技术

## Slide 31
时分复用
以信道传输时间作为分割对象
每个用户分得一个时间片

## Slide 32
时分复用
在一条通信线路上设置多个信道
每个信道中心频率不同，各信道频率范围互不重叠
一条通信线路可以同时传输多路信号

## Slide 33
码分复用
利用正交码实现多路复用
每个用户分配一个码片（chip）进行传输，各个码型互不重叠
既共享信道的频率,也共享时间

## Slide 34
小结：
数据通信系统结构：源系统，传输系统，和目的系统
数据传输速率、信道带宽、香农定理
数据通信方式
  数据各位在数据线上的发送方式：串行/并行通信
  允许的传输方向：单工/半双工/全双工通信
  同步方案的不同：同步/异步通信
传输介质
  有线传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤
  无线传输介质：无线电波、红外线、微波、卫星等
多路复用：时分多路复用、频分多路复用、码分多路复用等。