## Slide 1
6. 问题
一个自治系统有5个局域网，如下图所示。LAN2至LAN5上的主机数分别为：91、180、5和17，而e1至e8为待分配的路由器地址。该自治系统分配到的IP地址块为30.138.118.0/23，试给出LAN1至LAN5各个局域网的地址块。
Notes: 30.138.118.0/23
30.138.111011 0.0
LAN1 4+91+180+5+17=301=512=2_9
30.138.118.1~30.138.119.254/23
LAN2 91 +1 ->128=2_7
30.138.118.0/25
LAN3 180 +1->256=2_8
30.138.118.129~30.138.119.126/24
LAN4 5 +1 ->8=2_3
30.138.119.129~30.138.119.137/29
LAN5 17 +1 ->32=2_5
30.138.119.140~30.138.119. /27

## Slide 2
解: 分配网络前缀时应先分配地址数较多的前缀。
30.138.118.0 二进制表示：00011110 10001010 01110110 00000000
/23 掩码: 11111111 11111111 11111110 00000000
地址块 00011110 10001010 0111011* ********
LAN3有180个主机加一个路由器地址为181个地址。
分配地址块 00011110 10001010 01110110 ******** 即 30.138.118.0/24
LAN2有91个主机加一个路由器地址为92个地址。
分配地址块 00011110 10001010 01110111 0******* 即 30.138.119.0/25
LAN5有17个主机加一个路由器地址为18个地址。/27地址块，也可分配/26地址块。
分配地址块 00011110 10001010 01110111 10****** 即 30.138.119.128/26
LAN4有5个主机加一个路由器地址为6个地址。至少需要/29地址块。
分配地址块 00011110 10001010 01110111 11000*** 即 30.138.119.192/29
LAN1至少要4个IP地址供路由器用。也分一个/29地址块
分配地址块 00011110 10001010 01110111 11001*** 即 30.138.119.200/29